砚山衡林农业科技有限公司牛蛙养殖场现场照片

| 养殖场地表现状 | 养殖场北侧 |
| --- | --- |
| 养殖场南侧 | 养殖场西侧 |
| 养殖场东侧 | 养殖场东面农灌渠 |

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	8

表三、环境质量状况	10

表四、评价适用标准	12

表五、建设项目工程分析	16

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

表七、环境影响分析	33

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	48

表九、结论与建议	50

附表：

建设项目环评审批基础信息

建设项目大气环境影响评价自查表

地表水环境影响评价自查表

环境风险评价自查表

附件：

附件1项目投资备案证

附件2营业执照

附件3项目用地租赁协议

附件4 委托书

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目周边环境关系图

附图3项目总平面布置示意图

附图4项目区域水系示意图

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山衡林农业科技有限公司牛蛙养殖场项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 砚山衡林农业科技有限公司 |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |
| 通讯地址 | 云南省文山州砚山县者腊乡六诏村委会六诏村 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 文山州砚山县者腊乡六诏村委会六诏村 |
| 立项审批部门 | 砚山县发展改革局 | 项目代码： | 2019-532622-04-03-030594 |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | 渔业内陆养殖A[0412] |
| 占地面积 (平方米) | 24136 | 绿地面积(平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 480 | 其中：环保投资(万元) | 53.5 | 环保投资占总投资比例 | 11.15% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 第一期为：2019年8月； 第二期为：2019年12月 |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1建设项目的由来 砚山县位于云南省东南部、文山壮族苗族自治州中西部，砚山县属亚热带大陆性季风气候，四季不明显，干雨季分明，降雨丰富，水资源丰富，水质适宜水产养殖。因此，依托砚山气候、水资源优势，砚山衡林农业科技有限公司计划在砚山县者腊乡六诏村委会六诏村牛蛙养殖项目。本项目占地面积为24136平方米，总建筑面积为1220平方米。项目已取得了砚山县发展和改革局在云南省投资项目在线审批监管平台备案（项目代码：2019-532622-04-03-030594）。项目的建设有助于提高砚山水产养殖效益，推广养殖技术，创造农业就业岗位，促进当地经济增长。 根据建设单位提供的资料本项目分两期建设，其中一期建设200池养殖；二期对一期项目进行扩大，再建200池养殖，总量达到400池。一期新建职工宿舍楼、管理用房1栋，养殖区200养殖池，三级净化池等。二期建设养殖区200养殖池。根据建设特点，本次针对一期、二期项目进行环境影响评价工作并办理相关环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的“四十七、农业、林业、渔业 150.淡水养殖”有关规定，需对本项目进行环境影响评价并提交环境影响报告表。 建设单位委托丽江智德环境咨询有限公司对本项目进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编写完成了本报告表，以供建设单位上报审批。 1.1.2项目概况 项目名称：砚山衡林农业科技有限公司牛蛙养殖场项目 建设性质：新建 建设地点：者腊乡六诏村委会六诏村南面，场区四至坐标为东（104°33′15.40098″，23°39′55.96364″），北（104°33′8.13970″，23°39′59.01492″），西（104°33′15.26580″，23°39′53.76208″），南（104°33′26.37014″，23°39′50.51768″）。 建设规模：项目总占地面积约36.24亩（24136m2），新建职工宿舍楼、管理用房、杂物仓储等总面积1220m2，养殖区面积20025m2（400养殖池）。建设分两期进行，其中一期含职工宿舍楼、管理用房1栋，建筑面积530m2，杂物仓储间690 m2，养殖区面积10335m2，200养殖池，净化池2811m2；二期含养殖区面积9690m2，200养殖池。 项目总投资：总投资为480万元。 1.1.3建设建设规模 本项目主要建设牛蛙养殖基地。项目建设内容主要为养殖池、饲料堆存间、药品堆存间、办公生活区以及供电、给排水、道路等基础设施建设。项目工程组成见表1-1、经济技术指标见表1-2。 表1-1项目建设内容一览表 工程分类 项目 建设内容 一期项目（200养殖池） 主体工程 养殖池 养殖区设置200个池子，其中养殖池194个，规格为12×4×0.3m，池子设进水口与排水口，池周围防虫网，池顶用遮阳网进行覆盖，用于蝌蚪以及牛蛙的养殖 观察池 养殖区设6个观察池，规格、设置同养殖池，用于生病牛蛙的喂药和观察 引水渠 项目引水来自农灌渠，基地紧邻农灌渠，水流引入水塘后经引水渠流入每个池子进水口进入养殖池和观察池内 排水沟 每个池子池尾设有排水口，池内养殖水经排水口流出排水沟内，自流流入浮水植物净化池内进行处理 池间道路 池子之间道路面积为300m2，均为土路经碎石铺垫，供工作人员进出及打捞、喂料使用 辅助 工程 饲料储存间 设置喂养饲料储存室1间，占地45m2，钢板结构搭建，层高2.5m 药品储存间 设置药品储存室1间，占地15m2，钢板结构搭建，层高2.5m 杂物仓储 设置1间仓储间，占地690m2，钢板结构搭建，层高2.5m 死蛙填埋井 1个安全填埋井，半径2.4m深2m，地下式钢混结构，用于对死蛙处置 办公用房 设置一座办公用房，建筑面积50m2，供管理人员日常办公 员工宿舍 共设置员工宿舍1座，建筑面积100m2，常驻员工住宿 旱厕 基地内设置旱厕一座，供员工使用 公用 工程 供水 本工程生活水源为周边村庄自来水引水，通过管道引入管至本工程办公区，供给本工程的生活用水。 养殖用水引用农灌渠流经六诏村1个约2000m3的水塘经引水渠引入养殖池内使用。 排水 本工程采用雨污分流制排水系统。生活污水经隔油池、化粪池处理后，由周边农户用作农田施肥；地面雨水经雨水沟就近排入农灌渠；养殖废水经排水沟流入三级植物净化池处理后经消毒后回用，4台5kw水泵 供电 从六诏村附近电网引入 环保 工程 废气处理设施 基地食堂设1台处理效率不低于60%的油烟净化器后外排 废水处理设施 1个三级植物净化池（4500m3）；1个20 m3三格化粪池；1座1m3隔油池；1套淡水养殖臭氧消毒设备 噪声处理设施 水泵设置减震垫；进出道路限速 固废处理设施 生活区设置有加盖式可移动垃圾收集桶2个 设置一般固体废物暂存间6m2，用于堆放饲料包装袋、废防虫网、废遮阳网等；2 m2危废暂存间；200 m2污泥晾晒场 安全填埋井1座 二期项目（200池） 主体工程 养殖池 养殖区设置200个池子，其中养殖池196个，规格为12×4×0.3m，池子设进水口与排水口，池周围防虫网，池顶用遮阳网进行覆盖，用于蝌蚪以及牛蛙的养殖 观察池 养殖区设4个观察池，规格、设置同养殖池，生病牛蛙的喂药和观察 引水渠 依托一期已设置的供水设施，根据需要配置至各用水环节 排水沟 建设规格、内容同一期。在项目尾端汇入一期已建排水干沟，排水为自然流，5kw水泵2台 池间道路 池子之间道路面积为160m2，均为土路经碎石铺垫，供工作人员进出及打捞、喂料使用 辅助 工程 饲料储存间 依托一期已建饲料储存间 药品储存间 依托一期已建药品储存间 安全填埋井 依托一期 公用 工程 供水 依托一期 排水 生活污水依托一期；养殖废水经排水沟汇入一期已建干沟、三级植物净化池处理，经淡水养殖臭氧消毒处理后回用 供电 依托一期 环保 工程 废气处理设施 依托一期 废水处理设施 依托一期 噪声处理设施 水泵设置减震垫；进出道路限速；绿化隔声带 固废处理设施 依托一期 本项目总的经济技术指标见表1-2： 表1-2经济技术指标表 项目 单位 数量 备注 一期 二期 总用地面积 m2 14446 9690 （约36.24亩） 总建筑面积 m2 1240 - 其中 办公生活区 m2 1220 - 项目西侧 公厕 m2 20 - 养殖区 m2 10335 9530 一期、二期各200池 饲料堆存间 m2 45 - 彩钢瓦结构 药品堆存间 m2 15 -- 彩钢瓦结构 道路及场地硬化 m2 300 160 项目的基础设施主要为给排水、供电及能源等，其建设内容具体如下： 1）供水系统 项目雇佣工人为周边村民，基地内仅有管理人员住宿。项目生活用水为旁边村庄自来水引至基地内使用。项目养殖用水经农灌渠引水至六诏村水塘沉淀后排入引水渠内进入每个养殖池、观察池。 2）排水系统 项目采用雨污分流系统，雨水由经雨水沟收集后直接排入农灌渠内。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥用水；养殖区池内养殖排出的废水经排水沟排入设置的浮水植物净化池处理，通过臭氧消毒设施后回用。 3）供电系统 由旁边村庄电网引入。 1.1.4项目原辅材料消耗 项目主要原辅材料为蝌蚪幼苗、喂养饲料、药品、消毒剂等，原辅料用量见表1-3。 表1-3项目原辅料消耗一览表 类别 名称 年耗量 备注 一期 二期 原材料 蝌蚪幼苗 300万条/a 300万条/a 外购 蝌蚪配合饲料 24t/a 24t/a 购自福建饲料公司 蛙用浮性配合饲料 742t/a 742t/a 购自福建饲料公司 纤虫菌杀 16件/a 16件/a 100ml×20瓶，外购 硫酸新霉素粉 20件/a 20件/a 100g×40包，外购 菌毒歼 16件/a 16件/a 500ml×20瓶，外购 辅助材料 遮阳网 0.8万m2/a 0.8万m2/a 视破旧情况进行更换 防虫网 0.3万m2/a 0.3万m2/a 视破旧情况进行更换 生石灰 0.25t/a 0.25t/a 污泥消毒 能源 水 33337.6t/a 33222.4t/a 村庄引水及农灌渠取水 1.1.5项目产品产量 项目基地养殖生态蛙，共设有池子400个，项目建成后一、二期年产生态蛙700t。其中一期设有池子200个，年产生态蛙350t，二期设有池子200个，年产生态蛙350t。 1.1.6劳动定员及工作制度 本项目一期员工8人，年工作天数为300天，饲料、打捞、养殖水循环、池子清洗等工作由雇佣饲养人员完成。二期新增员工2人，二期建设完后总员工10人，饲料、打捞、养殖水循环、池子清洗等工作由雇佣饲养人员完成，统一指挥、管理，年工作天数为300天。 1.1.7平面布置 项目主要以养殖区池子进行建设，充分利用项目区的地势，引用农灌渠水流注入养殖池。建设内容主要为养殖区、辅料堆存区、办公生活区以及供电、给排水、通讯、道路等基础设施建设。 项目建设用地东偏南稍高西偏北稍低，有利于河水引水的布置，具有连续性的生产特点，由东向西布设养殖池，浮水植物净化池布置于最西北。办公生活区布设于项目西侧，与养殖区分开布置。一期养殖区位于项目中部，二期养殖区位于项目东南及东面。详见附图：项目平面布置图。 1.1.8施工期三场布置 施工场地均布置在项目区内，不另外占用土地。一期施工人员约为10人，二期施工人员约为10人，均不在现场食宿，项目区不设施工生活营地。根据业主提供的资料，项目所需的建筑材料来源于周边地区，沙、石材等从周边具有合法开采手续的企业购买。项目不设置取土场、采石场。涉及使用得混凝土均购买商品混凝土，不在施工现场搅拌。 项目地段交通方便，便于前期“三通一平”工作的展开。施工机械开工后进驻施工场地，按工程进度安排不同的机械入场，布置位置一般不固定。 1.1.9工程施工进度 项目一期预计于2019年7月份动工建设，预计2019年8月份竣工，施工期共2个月，约60天；二期预计于2019年9月份动工建设，预计2019年11月份竣工。施工期共2个月，约60天。 1.1.10环保投资 本项目总投资480万元，其中环保投资约53.3万元，占总投资的11.1。一期投资300万元，其中环保投资约44.3占投资的14.8%；其中二期投资180万元，其中环保投资约9万元，占总投资的5%，具体内容见下表。 表1-4环保投资估算表 阶段 污染物 项目及措施 金额(万元) 备注 一期 施 工 期 废气 洒水抑尘、临时堆场材料遮盖物 2 环评提出 废水 设置1个临时沉淀池(3m3)，用于处理施工期废水，在出口单独设置施工车辆过水沉淀池(1m3) 2 环评提出 设置1个沉砂池(3m3)及临时排水沟，用于处理雨天地表径流 1.5 环评提出 固废 旱厕（1个） 0.5 设计提出 运 营 期 废气 1套油烟净化器 0.5 环评提出 固废 密闭式可移动垃圾桶若干个 0.2 环评提出 半径2.4m，深2m安全填埋井1座 0.8 环评提出 一般固废暂存间，6m2 0.7 环评提出 危废暂存间，2m2 0.1 环评提出 200 m2四面围挡的污泥晾晒场 1 环评提出 废水 1个三级植物净化池，4500m3 15.3 设计提出 20m3三格化粪池 0.7 设计提出 1套淡水养殖臭氧消毒装置 5 环评提出 隔油池，1m3 0.2 环评提出 噪声 项目区内限速禁鸣标志；水泵减震；0.5×120m绿化带隔声 6 环评提出 环境保护 环评、环境监测、环境监理 8 环评提出 小计 44.5 —— 二期 施 工 期 废气 洒水抑尘、临时堆场材料遮盖物 2 环评提出 运 营 期 废水 排水渠 2 环评提出 噪声 项目区内限速禁鸣标志；水泵减震；0.5×50m绿化带隔声 2 环评提出 环境保护 环境监测、环境监理 3 环评提出 小计 9 —— 1.2与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，项目用地为闲置农田租转地。本项目属于新建项目，项目区用地现状为闲置土地，无原有污染物及环境问题存在。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1地理位置 砚山县位于云南省东南部、文山壮族苗族自治州中西部。位于北纬23°19′～23°59′、东经103°35′～104°45′之间。东与广南县相连，南与西畴县、文山县交界，北与丘北县毗邻，西与红河哈尼彝族自治州的开远市、蒙自县接壤。县城驻江那。县境东西最大横距107千米，南昆最大纵距70千米，国土总面积3826.57平方千米。砚山地处滇、桂、黔干线要冲，交通便利，323国道线贯穿全境。 项目位于砚山县者腊乡六诏村西南约152m，建设项目场区四至坐标为东（104°33′15.40098″，23°39′55.96364″），北（104°33′8.13970″，23°39′59.01492″），西（104°33′15.26580″，23°39′53.76208″），南（104°33′26.37014″，23°39′50.51768″），交通方便。 项目所在地地理位置见附图1。 2.1.2地形、地貌 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地，3000亩以上的坝子有35个，其中平远坝子27.5万亩，是云南省八大坝子之一。境内最高海拔为阿舍彝族乡鲁都克村民委的马吊陡坡2263米，最低海拔为八嘎乡河流入西畴县的交界处1080米，县城海拔1540米。 砚山县地貌类型错综复杂，西北高，贡南低，有山地、丘陵、盆地等，其面积分别为山地2134平方千米。有平方千米以上的岩溶坝子35个，以平远、稼依坝子为大（约61万亩）。2007年，砚山县被列为全国100个石漠化治理试点县之一。 据现场踏勘情况看，项目所在地地形地貌单一，地势为小盆地，岩土体工程地质条件良好，地质环境程度为中等，场地稳定，表面未见滑坡、断裂、泥石流等不良地质现象。 2.1.3气候、气象 全县由于地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2500℃～6500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10.0℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25.0℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250天～220天，年日照时数1400小时～2100小时，年降雨量840mm～1400mm。境内海拔高低相差1183m，形成河谷、平坝、山地3种不同气候类型。全境历年平均风速3.10m/s， 历年最多风向为南风。 2.1.4水系、水文 砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9千米，流域面积2769.67平方千米，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。 项目区附近的主要地表水体为农灌渠，紧邻项目北侧。农灌渠上游为六诏老坝水库，下游为公革河并最终汇入清水江。 项目周边水系图见附图4。 2.1.5植被、生物多样性 项目受人为因素影响明显，原生自然植被仅有稀树灌木草丛，主要人工植被为水稻、烤烟、辣椒等作物，不存在其他珍稀濒危保护植物、名木古树。项目区周边常见动物有青蛙、麻雀、老鼠等，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物和哺乳动物。

# 表三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 3.1.1环境空气质量现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，为农村地区，属于环境空气功能2类区，根据《云南省文山壮族苗族自治州2018年环境状况公报》砚山县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目处农村地区，周边无工矿企业，空气环境质量较好。 3.1.2声环境质量现状 本项目位于者腊乡六诏村，处于农村地区，属声环境功能二类区，根据《云南省文山壮族苗族自治州2018年环境状况公报》砚山县区域环境噪声总体水平等级为二级，评价较好。项目处农村地区，周边无工矿企业，声环境质量较好。 3.1.3地表水环境质量现状 距项目最近地表水为项目北侧紧邻的农灌渠，农灌渠由东向西流经项目评价区，根据现场踏勘，农灌渠上游六诏老坝水库，下游流入公革河并最终汇入清水河，根据《云南省文山壮族苗族自治州2018年环境状况公报》，清水江小学水质为Ⅱ水质，地表水环境质量较好。 3.1.4生态环境现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，本次采用路线调查的办法进行调查，调查范围以项目选址范围及其周边区域为主。本项目东北邻农灌渠，西北邻机耕路，西南为林地，东北为荒地，选址内现为荒地。 项目区内主要为草丛植被，其植物主要有鬼针草、艾纳香属多种、飞蛾藤、甘子、秧青、毛银柴等；评价区以人工植被为主，区内人工植被为水稻、烤烟、辣椒等作物，人工植被种类单一，结构简单，生物多样性较为贫乏。常见动物有青蛙、麻雀、老鼠等，未见珍稀、濒危保护类两栖动物、爬行动物和哺乳动物及特殊保护鱼类及水生生态系统。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，项目周边主要为闲置荒地、林地等，本项目环境保护目标见表3-1。 表3-1项目环境保护目标 环境要素 保护目标 方向 距离 规模 采用标准 空气环境 六诏村 东北侧 约152m 约734户，3246人 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 六诏村 东北侧 约152m 约734户，3246人 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1空气环境质量： 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，项目区空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表4-1。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准单位：ug/m3 污染物名称 取值时间 浓度限值 SO2 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 TSP 年平均 200 24小时平均 300 4.2声环境质量标准： 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，所在区域属于2类声环境功能区。项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。详见表4-2。 表4-2《声环境质量标准》（GB3096–2008）LeqdB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 4.3地表水环境质量： 距项目最近地表水为项目北侧紧邻的农灌渠，农灌渠向西汇入公革河，公革河属于清水江支流。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，清水江（源头—入南盘江口段）水环境功能为为饮用二级、农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，主要污染物标准限值详见表4-3。 表4-3《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准单位：mg/L 指标名称 标准值 指标名称 标准值 COD ≤20 高锰酸盐指数 ≤6 NH3-N ≤1.0 BOD5 ≤4 pH 6-9 总磷 ≤0.2 溶解氧 ≥5 总氮 ≤1.0 挥发酚 ≤0.005 本项目属淡水养殖，水质须符合《无公害食品 淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）要求，详见表4-4 表4-4淡水养殖用水水质要求 序号 项目 标准值 1 色、嗅、味 不得使养殖水体带有异色、异臭、异味 2 总大肠菌群，个/L ≤5000 3 汞，mg/L ≤0.0005 4 镉，mg/L ≤0.005 5 铅，mg/L ≤0.05 6 铬，mg/L ≤0.1 7 铜，mg/L ≤0.01 8 锌，mg/L ≤0.1 9 砷，mg/L ≤0.05 10 氟化物，mg/L ≤1 11 石油类，mg/L ≤0.05 12 挥发性酚，mg/L ≤0.005 13 甲基对硫磷，mg/L ≤0.0005 14 马拉硫磷，mg/L ≤0.005 15 乐果，mg/L ≤0.1 16 六六六(丙体)，mg/L ≤0.002 27 DDT，mg/L ≤0.001 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4大气污染物排放标准 施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，标准限值详见表4-4。 表4-5大气污染物排放限值 单位：mg/m3 评价对象 排放浓度 无组织排放 颗粒物 周界浓度最高点1.0 运营期垃圾养殖产生的恶臭污染物排放执行GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级标准，标准值见表4-5； 表4-6恶臭污染物排放标准中厂界浓度限值 控制项目 单位 新扩改建 臭气浓度 无量纲 20 项目配套建有食堂，项目食堂设有1个灶头。食堂产生部分餐饮油烟，应执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），饮食业单位的规模划分参数见表4-6，餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-7。 表4-7 饮食业单位的规模划分参数 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，<3 ≥3，<6 ≥6 对应灶头总功率（106J/h） ≥1.67，<5.00 ≥5.00，<10 ≥10 对应排气罩总投影面积（m2） ≥1.1，<3.3 ≥3.3，<6.6 ≥6.6 表4-7 餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除率（%） 60 75 85 4.5噪声排放标准 （1）项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表4-7。 表4-8建筑施工场界环境噪声排放限值 时段 噪声限值[dB(A)] 昼间 夜间 执行标准 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 70 55 （2）项目位于砚山县者腊乡六诏村，属于农村地区，运营期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体标准值详见表4-8。 表4-9工业企业厂界环境噪声排放标准表 边界名 源强 执行标准 级别 单位 标准限值 昼间 夜间 东南西北 养殖活动 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类 2类 dB（A） 60 50 |
| 总 量 控 制 指 标 | 一、废气 本项目为淡水池塘水产养殖项目，项目区内使用的主要能源为太阳能、电能和液化气，均为清洁能源，项目区废气主要是油烟和异味，故不设大气污染物排放总量控制指标。 二、废水 项目运营期产生的废水主要为养殖废水和生活污水。养殖废水进入三级植物净化池，经过处理后再经淡水养殖臭氧消毒处理，处理后回用于养殖，不外排。 故项目不设总量控制指标： 一期：废水：33184m3/a； 其中：COD：14.539t/a； 氨氮：1.33t/a； 二期：废水：33184m3/a； 其中：COD：14.539t/a； 氨氮：1.33t/a； 三、固废 项目运营期产生的饲料包装袋、死蛙尸体、池塘污泥、生活垃圾、养殖池污泥等，处置率100%，故项目不设污染物排放总量控制指标。 |

# 表五、建设项目工程分析

5.1施工期工艺流程及产污节点分析 本项目建设于砚山县者腊乡六诏村，项目所用地部分为六诏村闲置土地流转，根据建设单位提供的资料，本项目分两期建设，其中一期工程预计2019年7月开工，于2019年8月底完工并投产；二期项目对一期的养殖池扩建，预计于2019年9月开工，2019年11月底完工并投产。 5.1.1施工期工艺流程简述 项目施工工艺流程可分为六个部分：场地平整、基础工程、主体工程、配套工程、装饰工程、环保工程施工。 （1）场地平整 项目场地平整主要是清除场地内植被，剥离表土，对施工场地进行平整并通水、通电，此阶段会产生噪声、扬尘、机械燃油废气，另有少量机械尾气产生。 （2）基础工程施工 此工段主要包括土石方（挖方、填方）处理、防护基础。基础工程施工过程中推土机、挖掘机等运行时会产生噪声、扬尘、机械燃油废气、施工废水和垃圾。 （3）主体工程施工 本项目建设有养殖池、办公室、仓库等。主体建筑采用机械与人工施工相结合的方式。主体工程施工过程中使用混凝土浇灌，混凝土振捣机、混凝土输送泵等施工机械在运行时将产生噪声、扬尘、机械燃油废气、施工废水和生活垃圾、建筑垃圾。 （4）配套工程施工 主要包括厂区道路、管网、电缆管沟等附属设施等施工。此过程中，会产生噪声、扬尘、废弃边角料、施工废水和生活垃圾等。 （5）装饰工程施工 包括刷外墙漆、安装门窗等。项目在进行室外装饰时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生有机废气，废弃物料及污水。 （6）环保工程施工 本项目环保工程包括三级植物净化池、隔油池、化粪池、死蛙填埋井建设等。绿化施工中覆土、种植、养护工序基本采用人力施工，施工过程中主要环境影响为噪声及扬尘；三级植物净化池、化粪池、安全填埋井及管网修建过程中产生的影响主要为噪声及扬尘。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染问题主要是：扬尘、施工噪声、施工固废、施工期生活污水和施工废水。这些污染几乎发生于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染物产生强度不同。 一期项目主体工程、辅助设施、公用工程及环保设施，因此一期工程施工期施工序为：场地平整、基础工程、主体工程、配套工程、装饰工程、环保工程施工。一期项目施工期工艺流程及产污节点图见图5-1： 图5-1一期项目施工期工艺流程及产污节点图 二期项目对一期项目进行养殖池扩建，本次仅扩建200池，总池量达400池。二期项目施工工序为：场地平整、基础工程、主体工程、配套工程。二期项目施工期工艺流程及产污情况见图5-2。 图5-2二期项目施工期工艺流程及产污节点图 项目属于淡水养殖项目，施工过程中产生的环境污染物主要为扬尘、废水、噪声、固体废弃物等，施工期具有施工时间短，对环境影响随施工结束而消失的特点。 5.1.2运营期工艺流程及产污节点分析 项目分为两期建设，因此本次环评主要针对一期和二期项目养殖工艺进行分析，其中一期项目设置200养殖池；二期项目仅对一期的养殖池进行扩建，扩建后一期、二期项目共设置400养殖池，运营期饲养工艺一致。 项目运营期饲养工艺流程见图5-3： 图5-3.饲养工艺流程及产污节点图 项目养殖工艺流程简述如下： 蝌蚪幼苗投放 本项目牛蛙养殖不涉及蝌蚪幼苗繁育，项目所有蝌蚪幼苗均外购，每年6月份衡林公司外购蝌蚪幼苗后投放进养殖区建设的养殖池内； （2）蝌蚪饲养 蝌蚪饲养阶段一般为6-8个月，饲养期间每天喂食2次，投喂蝌蚪配合饲料，每周对养殖池投撒少量杀菌剂进行杀菌消毒（纤虫菌杀和菌毒歼交替投撒杀菌，投撒期间池内蝌蚪不转移，投撒量小），饲养期间每个池子每天均进行饲养水交替循环（进水口有新鲜水补充，出水口有废水外排），期间死亡蝌蚪打捞送至安全填埋井； （3）长脚阶段 行至9-1月份的时候饲养蝌蚪开始长脚变幼蛙，待长脚基本完成后将每个池内幼蛙捞出池子，池内水排出污泥打捞并用石灰粉进行消毒外运施肥，池子清洗后重新放水，将幼蛙放回池子饲养； （4）幼蛙至成品蛙饲养 项目全程不涉及饲料加工，所用饲料均为外购成品。饲养阶段每天投喂蛙用浮性饲料3次，每周对养殖池投撒少量消毒剂进行消毒（纤虫菌杀和菌毒歼交替投撒消毒，投撒期间池内幼蛙不转移，投撒量小），每个池子每天均进行饲养水交替循环（进水口有新鲜水补充，出水口有废水外排），每10天进行整池换水（换水期间池内幼蛙不打捞），饲养期间池内死亡蛙打捞送至安全填埋井； （5）病蛙观察 饲养期间将池内患皮肤病的病蛙打捞送至观察池饲养，投放硫酸新霉素粉等治疗药物进行观察，病好恢复健康的蛙放回饲养池继续饲养，病死蛙打捞送至安全填埋井； （6）成蛙出池 到1月份的时候，幼蛙开始发育成熟变为成蛙，打捞出池外售。养殖池污泥清掏消毒，池子进行消毒清洗后晾置，待来年6月份投放蝌蚪幼苗。 5.1.3施工期主要污染物产生、排放情况 本项目所用地六诏村流转土地，根据建设单位提供的资料，本项目分两期建设。 在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在场地平整、地基阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、振捣机、电钻等，材料运送主要使用提升机；在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。 （1）施工期环境空气污染物 ①扬尘 本项目扬尘主要产生于开挖土石方的堆场起尘和裸露地表风力起尘，项目扬尘主要集中在地基开挖阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是施工期间由于裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风产生的。 结合项目场址所在区域的实际情况，采用西安冶金建筑学院推荐的干堆计算公式进行估算，其估算公式如下： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中：Q—物料无组织排放速率，mg/s； V—当地平均风速，m/s，项目区平均风速为2.8m/s； S—堆场面积，m2，项目材料堆场面积约为400m2。 一期项目材料堆场面积约为400m2。 经过估算，项目施工期堆场扬尘产生量为26.27mg/s，在通过采取洒水、覆盖等一系列的措施控制后，施工期扬尘的产生量可削减约为70%左右，则项目施工期间堆场扬尘的实际排放量约为7.88mg/s。 项目采用商品混凝土进行浇筑，混凝土不需要现场搅拌，不设拌合场地，减少了混凝土搅拌带来的扬尘影响。项目仅对室外粉刷所需要的粉刷砂浆进行拌合，室内的在室内完成拌合，再运到各间使用，粉尘相对地面拌合扬尘影响较小。 二期项目材料堆场面积约为200m2。 经过估算，项目施工期堆场扬尘产生量为13.14mg/s，在通过采取洒水、覆盖等一系列的措施控制后，施工期扬尘的产生量可削减约为70%左右，则项目施工期间堆场扬尘的实际排放量约为3.94mg/s。二期项目不涉及混凝土施工，仅只对一期养殖池进行扩建。 ②废气 工程施工期间，各种施工机械消耗油料，排放燃油废气，主要成分为CO、NOx和总碳氢化合物（THC），其中CO是柴油燃烧的产物，THC是柴油不完全燃烧的产物，NOx是柴油爆裂时，进入到空气中氮与氧化合而成的产物。它们的浓度与施工机械条件有很大关系。尤其在怠速和慢速操作时，施工机械尾气中污染物含量最高。项目施工期内90%的施工机械都为柴油施工机械。 有机废气主要来自于楼体外墙装饰阶段，项目装修期主要的有机废气来源于住宅装修油漆挥发所产生，其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，该废气的排放属无组织排放。 施工机械排放的尾气、燃油废气、室外装修废气呈无组织排放，由于施工点多且比较分散，加之其排放方式为间断排放，因此对于每个施工点而言施工产生的施工机械排放尾气、燃油废气、室外装修废气较少。 （2）施工期水污染物 项目施工期施工一期、二期人数平均为10人，使用项目区内的旱厕。由于施工人员不在项目区内就餐，施工期废水主要由施工机械的清洗废水和洗手污水组成。 ①生活污水 项目施工人员约10人，施工人员不在项目区内食宿，用水按每人每天10L计，则用水量为0.1m3/d，生活污水产生量为0.08m3/d（以0.8的排污系数计）。这些生活污水经施工场地的临时沉淀池收集后全部用作施工场地洒水抑尘。 ②施工废水 施工废水主要产生于主体结构阶段，主要有机械设备及车辆冲洗过程中产生的废水，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。根据类比资料，废水产生量约1m3/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000mg/L左右），另有少量石油类（浓度在20mg/L左右）。施工现场设置洗车池及简易沉淀池进行沉淀，沉淀后用于洒水降尘，不外排。 根据项目施工期污水产生量，项目区设置一个容积为3m3的临时沉淀池，能够容纳施工期生活污水和冲洗污水，污水经沉淀后作为降尘用水回用，不外排。 ③雨天地表径流 项目在施工期间如果遇到雨季，会产生雨天地表径流。雨天地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度污水，会夹带大量泥沙。雨水地表径流与施工期间天气状况有较大关系，如果处理不当，对周围水环境会有一定影响，本项目雨水流量按下述公式进行计算： Q=ψ×q×F 式中：Q─降雨产生的地表径流量，m3/d； ψ—集水区径流系数，本报告取0.3（非铺砌土地面）； F─集水区汇水面积（m2），本报告一期取14446m2，二期取9690m2。 q—雨季日均降雨量（m），由于项目所在区域为砚山县，雨季日均降雨量为12.66mm； 经计算得雨天的一期地表径流为54.86m3/d，二期地表径流为36.8m3/d，本次环评按地表径流在沉砂池停留时间以30分钟来估算，产生的地表径流一期为1.14m3，一期为0.77m3，则施工期设置1个3m3的沉砂池做一期、二期共用，地表径流主要污染物为SS，经沉砂池沉淀后显著下降，排入农灌渠。 （3）施工期噪声 施工噪声主要来源于施工机械。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，基础施工阶段主要使用推土机、挖掘机等；主体建筑施工阶段主要使用吊车、电焊机、振捣机等；室外装修、环保工程阶段主要使用切割机、电钻等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具不规律性。 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机、电焊机、卡车等，其声级在80dB以上。主要施工机械设备的噪声声级见表5-1。 表5-1主要施工机械设备的噪声声级 序号 设备名称 测量声级dB(A) 一期 1 挖掘机 84 2 推土机 96 3 混凝土运输车 80 4 电焊机 85 5 切割机 100 6 电钻 100 二期 1 挖掘机 84 2 推土机 96 （4）固体废物 ①土石方 土石方主要来自池子开挖，场内不设临时土石方堆存点。本项目一期建设池子200个及三级植物净化池4500m3，生物净化池挖深1.6米，产生土石方量5460 m3，二期建设池子200个，每个池子占地面积48m2、开挖深度0.1m，产生土石方约960m3。项目区内场地较为平坦，基本无需回填，产生的土石方全部用于池周垒砌池埂及铺筑道路，一、二期均无外弃土石方。 ②建筑垃圾 施工期产生建筑废弃材料（建筑垃圾），主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，尤其是装修废弃材料。建筑垃圾分为可回收利用的和不可回收利用的，其中可回收利用的经收集后出售给废品站，不可回收利用的由施工单位负责统一清运至城市建设管理部门指定的堆放点进行处置。 ③生活垃圾 项目施工期施工人数平均为10人，均不在项目区内食宿。施工人员的生活垃圾产生量按0.2kg/d•人计算，生活垃圾经统一收集后委托环卫部门清运处理。 ④旱厕粪便 项目区一期内设置临时旱厕，施工人员每天产生的粪便量按0.3kg/d•人计算，现场施工人数平均为10人，则施工期每天产生量约为3kg。旱厕粪便由附近村民清掏作为农家肥使用。二期施工时依托一期已建成卫生间，施工人员每天产生的粪便量按0.3kg/d•人计算，现场施工人数平均为10人，则施工期每天产生量约为3kg。 （5）施工期间水土流失因素 根据项目工程建设特性，在项目工程的建设过程期间涉及场地平整、土石方的开挖、垒砌池埂等作业将破坏这部分地表，使表土裸露、松动，土壤抗蚀能力减弱，以及在建筑垃圾临时堆存地，会有直接裸露的土石。遇到有风的天气会引起扬尘，遇雨季时土壤侵蚀强度将加大，会造成一定程度的水土流失，临时堆土场也会产生水土流失，属典型的人为因素引起的水土流失。因此，项目施工期应尽量避开雨天，在剥离表土后工序衔接紧密、尽快施工，防止施工期地表径流直接进入农灌渠，项目通过采取一系列的防治措施以减缓其影响。在项目建设竣工以后，项目场地区域将被构筑物和养殖区、人工绿化所覆盖，因此施工造成的水土流失将得到控制。 （6）施工期生态环境影响因素 项目一、二期占地为闲置土地流转地，项目区内覆盖少量植被，项目在施工期间进行了场地平整，破坏了项目区内原有地表结构，同时施工期间产生的大气污染物、水污染物、声污染均会在较少程度上改变项目区内的生态功能，扰动项目区内原有动物的栖息地。施工期产生的环境污染物如扬尘、污水、噪声等具有时间短的特点，对环境的影响随施工期的结束而消失。 5.2运营期主要污染物产生、排放情况分析 根据建设单位提供的资料，本项目分两期建设，其中一期工程建设主体工程200养殖池。二期项目对一期项目进行养殖池扩建，仅扩建200池，总池量达400池。计划一期于2019年8月底开始饲养；二期项目预计于2019年9月开工，2019年11月底完工并开始饲养。 5.2.1废气 项目使用的能源主要为太阳能、电能和液化气，能源均为清洁能源。产生的废气主要是厨房烹饪时的油烟、汽车排放的尾气等。 （1）厨房油烟 项目区内设置有厨房，供其工作人员日常饮食。根据项目的情况，一期其工作人员约为8人，二期其工作人员新增2人，项目共有工作人员10人。项目厨房主要使用电能、天然液化气等清洁能源。厨房炊事过程主要产生油烟废气，无其他污染物排放。按照10名工作人员均在厨房就餐估算，厨房每天提供2餐。按平衡膳食推荐的以每人每天食用30g食用油进行估算，则耗油量约为0.3kg/d，109.5kg/a。根据类比调查，不同的烹饪情况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经过估算，项目区油烟废气产生量约为8.49g/d，2.547kg/a。按日高峰期2.5小时计算，则项目在高峰期油烟废气产生量约为3.396g/h。厨房内油烟净化器的排风量以2000m3/h进行估算，则油烟废气产生浓度约为1.69mg/m3。厨房油烟废气经过抽油烟机及排烟管道引至屋顶排放，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 （2）汽车尾气 在项目运营期运输车辆产生的废气主要为汽车尾气，是油料燃烧产生的废气，量不多，为间歇排放，主要成分为烃类、CO和NOx，其中烃类是柴油不完全燃烧的产物，CO是柴油燃烧的产物、NOX是柴油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物，均属间隙性无组织排放。其产生浓度较低，通过无组织排放，自然扩散，经过空气扩散、稀释作用，不会对周围的空气环境产生明显污染影响。 （3）异味 项目为水产养殖。基地内设置的三级植物净化池、蛙池及污泥在运营过程中会产生一定的臭气。三级植物净化池、蛙池养殖过程中产生的臭气均为无组织排放，每批养殖结束后清掏的污泥产生的臭气也为无组织排放。 5.2.2废水 项目运营期主要用水对象为养殖用水、池子清洗用水、办公人员生活用水。期间产生的污水主要为养殖废水、清洗废水和生活污水，每年养殖期为250天。 ◆项目一期： （1）养殖用水 项目牛蛙养殖使用新鲜水及处理后的循环水作为新鲜补水，用水来自农灌渠及处理后的循环水，用水主要涉及日新鲜补水、整池换水、循环水等方面。水产养殖废水的污染物主要为悬浮物、COD、BOD5、无机氮、磷酸盐等。污染物的主要来源为残饵和牛蛙排泄物，水产养殖中约有50%左右的饵料转变为残饵，而粪便中也含有未被利用的氮、磷。残饵和排泄物在养殖塘内积累和缓慢分解转化后，会导致水中无机氮、磷和有机物浓度增加。 养殖池内日新鲜补水量 根据业主生产经验，蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段为每年6~8月份，平均为90天，每天均有部分养殖废水外排；幼蛙-成蛙阶段为9~1月份，平均为160天，此阶段除整池换水日外，均为每日循环排水，其有效天数为145天。则项目外排有效天数为235天。 项目设有200个养殖池，设计规格均为12×4×0.3m。根据业主介绍，养殖期间养殖池所需水深0.05m，每个池子日外排水量为池内水量1/3，即0.8m3/池，废水产生量为160m3/d，需补水量为160m3/d。 项目每天的养殖废水排入项目三级植物净化池处理，循环补水由农灌渠引入新鲜水和经消毒处理后的循环水补充，保持池内水质始终适宜蝌蚪和牛蛙阶段发育生长。 整池换水量 项目整池换水只在幼蛙-成蛙阶段，其中每隔10天进行整池换水，每年整池换水天数为13次，养殖池整池换水量为1.92m3/池，每次整池换水384m3，换水新鲜用水量为4992m3/a。 （2）养殖池清洗废水 项目在蝌蚪发育为幼蛙后整池捞起清洗池子一次，在成蛙打捞出售后整池再清洗一次，共计每年2次，清洗用水量为1.92m3/池，共计768m3/a，清洗水全部作废水排入三级植物净化池处理。 ◆项目二期： 项目二期养殖规模、工艺、地点均同一期。 （3）生活用水 生活用水主要为工作人员的日常生活办公用水，一期有8名工作人员，二期新增2名工作人员，职工均在项目区内食宿，其生活用水主要为餐饮、洗手用水，用水量按照《云南省地方标准 用水定额》DB53/T 168-2019中农村居民生活用水定额80L/d·人计，则一期用水量约为0.64m3/d，192m3/a，二期用水量约为0.16m3/d，48m3/a，其污水产生量按生活用水量的80%计，则一期生活污水产生量约为0.512m3/d，153.6m3/a，二期生活污水产生量约为0.128m3/d，38.4m3/a。污水污染物主要为SS，经过隔油池及化粪池处理后，回用于周边农田施肥。 （4）水量平衡 ◆项目一期： 根据业主介绍，项目幼蛙-成蛙阶段整池换水384m3/次，产生废水量384m3/次，15天为一个停留处理周期；项目池子一年进行2次，清洗水384m3/次；项目蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段及幼蛙-成蛙阶段循环产生废水量160m3/d。 项目设计三级植物净化池为一级澄清净化池约1587m3、二级净化处理池约1030m3、三级净化池约1880m3为三级串联设计。蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段15天为一个三级植物净化池处理周期，幼蛙-成蛙阶段循环产废水和整池换水14天为一个三级植物净化池停留处理周期。 本项目水池表面蒸发表面为养殖区、植物净化池，总面积为约27136m2，经计算本项目地面水蒸发量为72m3/d。 则项目排放周期及三级植物净化池停留处理时间见表5-2 表5-2 蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段废水处理周期表 用水项目 分项 新鲜引水量m3/d 回水量 m3/d 周期 （d） 蒸发损耗m3 周期处理量m3 牛蛙养殖 日新鲜补水 72 88 15 1080 1320 表5-3 幼蛙-成蛙阶段废水处理周期表 用水项目 分项 新鲜引水量 回水量 m3/d 周期 （d） 蒸发损耗m3 周期处理量m3 牛蛙养殖 日循环补水 20m3/d 140 12 1008 1680 整池换水 384 m3/次 - 2 由上表可知，项目不同养殖阶段用水量不同，废水产生量也不同，项目给水、回水水量平衡图见图5-4、5-5。 图5-4 蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段水量平衡图（15天/周期） 图5-5 幼蛙-成蛙阶段水量平衡图（14天/周期） 项目蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段废水经过三级植物净化池处理后经水产养殖臭氧消毒处理用于循环补水，日补水量88m3/d；幼蛙-成蛙阶段日循环补水量为140m3/d，不外排。 ◆项目二期： 项目与一期同规模、工艺，用水及水处理量相同。给、排水周期与一期交替间隔。 参考《淡水养殖废水深度处理回用系统及方法》，淡水养殖废水污染物浓度为氨氮为40mg/L。 参考《第一次全国污染源普查水产养殖业污染源产排污系数手册》中调查，可知蛙类养殖的相关产污系数。本项目产污系数详见下表。 表 5-4 蛙淡水池塘养殖产污系数 养殖品种 产污系数（g/kg） 总氮 总磷 CDO 铜 锌 NH3-N 蛙 6.73 0.814 41.54 0.02 0.1012 - 根据建设单位提供资料项目一期年产蛙350t，二期年产蛙350t，本项目养殖废水中各污染物的产生量情况见下表。项目一期废水量33184m3/a，二期废水量33184m3/a。 表 5-5 本项目养殖废水各污染物产生量情况一览表 项目 产蛙量 产生量（kg/a） 总氮 总磷 COD 铜 锌 NH3-N 一期 350t/a 2355.5 284.9 14539.0 7.0 35.4 1327.36 一期 350t/a 2355.5 284.9 14539.0 7.0 35.4 1327.36 一期产生浓度（mg/L） (废水量33184m3/a) 排放浓度（mg/L） 70.983 8.585 438.133 0.211 1.067 40 二期产生浓度（mg/L） (废水量33184m3/a) 排放浓度（mg/L） 70.983 8.585 438.133 0.211 1.067 40 5.2.3噪声 一、二期项目运营期噪声主要来自蛙叫声、车辆噪声和水泵、配电设备、备用发电机等设备在运行的过程中产生的噪声。噪声源强详见表5-6。 表5-6运营期噪声源强 序号 设备名称 噪声源强dB(A) 产生方式 1 蛙叫 50--70 间断 2 车辆 65--75 间断 3 水泵 75-80 间断 5.2.4固体废物 （1）死亡蝌蚪、牛蛙 养殖过程在蝌蚪-长脚幼蛙和幼蛙-成蛙阶段均会出现死亡个体，病蛙观察池内亦有病死蛙体。根据业主实际生产经验和项目总体养殖规模，运营期一期死亡蝌蚪和牛蛙共计0.3t/a，运营期二期死亡蝌蚪和牛蛙共计0.3t/a。死亡蝌蚪和牛蛙通过饲养员定期打捞后送至安全填埋井消毒填埋处理。 （2）废饲料包装袋和药品包装垃圾 项目喂养使用蝌蚪配合饲料和蛙用浮性配合饲料，投放药品为菌毒歼、纤虫菌杀、硫酸新霉素粉等。根据实际生产经验和项目总体养殖规模，一期产生的废饲料包装袋约为480个/a，药品包装垃圾为32kg/a，二期产生的废饲料包装袋约为480个/a，药品包装垃圾为32kg/a。废饲料包装袋收集后定期出售给废品回收站，本项目不涉及疫苗、注射针头等，为一般固体废物，收集后运至生活垃圾处置点。 项目药品包装垃圾及废药品等属危废品，本次评价一期取50kg/a，二期取50kg/a，暂存于不小于2㎡的危废暂存间，定期委托有相应资质单位处理。 （3）废旧遮阳网和防虫网 本项目养殖使用的辅助工具遮阳网和防虫网在使用期间会有一定损坏，根据业主提供数据该部分为3年折旧，每年损耗30%，损坏部分及时更换后的废旧品产生量一期约为5400kg/a，二期约为5400kg/a。此部分废旧品收集后出售给废品回收站。 （4）污泥 项目每年对养殖池进行污泥清掏2次，分别在蝌蚪长脚变幼蛙阶段和成蛙出售完池子清掏阶段。一期污泥产生量约为50kg/池、10t/次、20t/a，二期污泥产生量同一期，污泥清掏后经撒石灰粉消毒晾晒后及时送至田间作肥料。 （5）生活垃圾 项目一期共有工作人员约为8人，项目二期新增工作人员2人，其生活垃圾产生量按照1kg/d·人计，则项目一期生活垃圾产生量为8kg/d，2.4t/a，项目二期生活垃圾产生量为2kg/d，0.6t/a。在项目区内设置有垃圾收集桶，产生的生活垃圾集中收集后，由建设单位定期清运垃圾集中处置点处置。

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 | 处理前浓度及产生量 | 处理后浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 施工一期 | 施工人员 | 洗手污水 | 0.08m3/d | 0 |
|  |  | 施工工具 | 清洗废水 | 1m3/d | 0 |
|  | 施工二期 | 施工人员 | 洗手污水 | 0.08m3/d | 0 |
|  |  | 施工工具 | 清洗废水 | 1m3/d | 0 |
|  | 运营一期 | 废水 | 废水量 | 33184m3/a | 不外排 |
|  |  |  | COD | 438.13mg/L | 14.539t/a | - | - |
|  |  |  | 总磷 | 8.585mg/L | 0.285t/a | - | - |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L | 1.33t/a | - | - |
|  | 运营二期 | 废水 | 废水量 | 33184m3/a | 不外排 |
|  |  |  | COD | 398.187mg/L | 14.539t/a | - | - |
|  |  |  | 总磷 | 8.585mg/L | 0.285t/a | - | - |
|  |  |  | NH3-N | 40mg/L | 1.33t/a | - | - |
| 大 气 污 染 物 | 施工一期 | 建材堆场 | TSP | 2.27kg/d | 0.68kg/d |
|  |  | 运输车辆 | 施工机械尾气 | 烃类、CO和NOx | 少量，无组织排放。 |
|  | 施工二期 | 建材堆场 | TSP | 1.13kg/d | 0.34kg/d |
|  |  | 运输车辆 | 施工机械尾气 | 烃类、CO和NOx | 少量，无组织排放。 |
|  | 运营期 | 厨房 | 食堂油烟 | 2.83mg/m3 | 2.55kg/a | 1.49mg/m3 | 0.45kg/a |
|  |  | 养殖池、三级植物净化池、污泥堆场 | 异味 | 少量，无组织排放。 | 少量，无组织排放。 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 构筑物建设 | 建筑垃圾 | 少量 | 可回收利用的出售给废品回收站，不可回收利用的用于低凹处回填，其处置率为100%。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 3kg/d | 统一收集后由建设单位清运至垃圾处置点堆存，其处置率为100%。 |
|  |  | 旱厕 | 粪便 | 3kg/d | 委托附近农民清淘用做农肥施用。 |
|  | 运营一期 | 生产 | 死亡蝌蚪和牛蛙 | 0.3t/a | 填埋井安全填埋 |
|  |  |  | 废饲料包装袋 | 480个/a | 外售废品站 |
|  |  |  | 药品包装垃圾和废药品 | 50kg/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 污泥 | 20t/a | 经消毒晾晒后送至田间施肥 |
|  |  |  | 遮阳网和防虫网 | 5400kg/a | 外售废品站 |
|  | 运营二期 | 工作人员 | 生活垃圾 | 3t/a | 集中收集后，由建设单位运至垃圾处置点堆存，其处置率为100%。 |
|  |  |  | 旱厕粪便 | 少量 | 定期清淘，作为农家肥施用。 |
|  |  | 生产 | 死亡蝌蚪和牛蛙 | 0.3t/a | 填埋井安全填埋 |
|  |  |  | 废饲料包装袋 | 480个/a | 外售废品站 |
|  |  |  | 药品包装垃圾和废药品 | 50kg/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 污泥 | 20t/a | 经消毒晾晒后送至田间施肥 |
|  |  |  | 遮阳网和防虫网 | 5400kg/a | 外售废品站 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 运输车辆 | 噪声 | 80-100dB(A) | 达标排放。 |
|  | 运营期 | 养殖区 运输车辆 | 蛙叫 运输车辆 水泵 | 50-70dB(A) 65-75dB(A) 75-80dB(A) | 达标排放。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于砚山县者腊乡六诏村，项目区内现状为荒废橡胶地。由于人为活动的影响，项目区内常见动物主要为老鼠、青蛙等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少。故项目的建设不会改变周边的生态功能结构，对生态环境的影响较小。 项目施工场地现状为裸露地表，施工扰动地表和土壤侵蚀，造成土质疏松，在雨季受雨水冲刷导致项目区产生水土流失。因此，项目施工期要及时修建截洪沟，收集的雨天地表径流后排放。 项目建设完成后，其建设场地均被项目养殖池所覆盖，基本无裸露地块。因此，本项目的建设对生态环境影响较小。 |

# 表七、环境影响分析

7.1施工期环境影响及防治措施简要分析： 本项目所用地六诏村流转土地，根据建设单位提供的资料，本项目分两期建设，其中一期工程预计2019年7月开工，于2019年8月底完工并开始饲养；二期项目仅对一期的200池进行扩建，预计于2019年9月开工，2019年11月底完工并开始饲养。 在建设过程中不同施工阶段所采用的施工方式不一样：在场地平整、地基阶段以机械施工为主，人力施工为辅，主要使用推土机、挖掘机等；在主体结构阶段则机械施工及人力施工各占一半，主要使用混凝土输送泵、振捣机、电钻等，材料运送主要使用提升机；在装修阶段以人力施工为主，机械施工为辅，使用的机械包括电钻、角向磨光机等。 一期项目为：场地平整、基础工程、主体工程、配套工程、装饰工程、环保工程施工。二期项目对一期项目进行养殖池扩建，本次仅扩建200池，总池量达400池。二期项目施工为：场地平整、基础工程、主体工程、配套工程。 7.1.1施工期环境空气影响分析 项目建设需要运输、装卸各种建筑材料，车辆的流量也将大大增加，同时进行挖掘、砌墙等各种施工作业，这些过程都将产生扬尘和废气。 （1）施工扬尘影响分析 项目施工期由于地基开挖、施工机械运行、垒土池埂、道路浇注及建筑材料运输等各类施工活动，施工过程中均会产生扬尘。扬尘产生量与施工强度、施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。 施工期的扬尘一种情况主要来源于土石方开挖、填筑和运输等。其中颗粒物浓度介于1.5~3.0mg/m3，呈无组织排放方式，借助风力在施工现场使空气环境中的颗粒物增加，造成一定范围内环境空气总悬浮颗粒物超标。类比建筑工程施工工地扬尘情况测定结果，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：建筑工地扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内颗粒物浓度为上风向对照的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于空气环境标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。 本项目位于砚山县者腊乡六诏村，空气环境最近保护目标主要为距离项目东北侧152m的六诏村，施工期扬尘对其影响最大。因此本环评提出必须在施工期间增加洒水频率，采用篷布覆盖、严格限制车辆的行驶速度等措施，降低对六诏村的影响。扬尘主要产生于开挖过程，砚山县多年平均风速2.8m/s，主导风向为西南风。项目施工期通过采取加强洒水抑尘、篷布遮盖等措施后，施工期扬尘的产生量可削减约为70%左右，对马格队的环境影响较小。施工产生的扬尘污染是短期的，它将随着施工期的结束而停止，故产生的扬尘通过采取一定措施后对环境影响较小。 （2）施工机械废气影响分析 施工机械主要有挖掘机、空压机及各型运输车辆。大部分机械使用柴油、汽油作为能源，这部分机械主要在挖方、清理、运输等过程中排放燃油废气，其主要污染物为CO、NOx和THC。其燃油废气虽产生量较多，但由于施工点较多且分散，同时项目区周边较为空旷，加之其排放方式为间断排放，故燃油废气主要局限于施工作业场区，不利影响相对较小，在可接受范围内。 7.1.2施工期地表水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期一期施工人数为10人，二期施工人数为10人，由于施工人员不在项目区内就餐，一期项目区内未设置食堂，施工人员生活污水的产生量为0.08m3/d（以0.8的排污系数计）。二期项目区依托一期已建食堂，但不对施工人员开放，施工人员生活污水的产生量为0.08m3/d（以0.8的排污系数计）。 这些污水经设置的隔油池、沉淀池处理后全部用作施工场地洒水抑尘用水，不外排至地表水体，对环境影响小。 （2）施工废水 本一、二期项目施工机械清洗会产生清洗废水，废水产生量约为1m3/d。本环评建议项目设置1个容积为3m3的临时沉淀池。清洗废水和生活污水经施工场地内的沉淀池沉淀后，全部回用于洒水抑尘，不外排至地表水体，对环境影响较小。 施工期废水影响随着施工结束而终止。本项目施工期生活污水和机械清洗废水经沉淀池沉淀后，晴天回用于洒水抑尘，雨天储存在沉淀池内待晴天再回用于洒水抑尘，不外排至地表水体，施工期废水不会对地表水体产生长期不利影响。 （3）雨天地表径流 项目如果遇到雨季，会产生地表径流。雨水地表径流主要指冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等高浊度废水，会夹带大量泥沙、水泥及其它地表固体污染物，主要污染物为SS。当其进入水体后可能造成水体污染，致使水体水质下降；也会有水土流失现象发生。本环评建议项目设置1个3m3的临时沉砂池一、二期共用，地表径流经临时沉砂池沉淀后再排入农灌渠水，则对环境影响较小。 7.1.3施工期声环境影响分析 （1）施工期单台机械设备噪声预测值 项目施工一、二期工序基本一致，二期施工仅只对扩建养殖池及附属工程施工，不涉及建筑主体、装饰等施工。 施工噪声主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械产生的噪声与各施工阶段所使用的机械类型、数量有关，场地平整阶段主要使用推土机、挖掘机等；基础工程施工阶段主要使用推土机、挖掘机等；主体工程及配套工程施工阶段主要使用电焊机、切割机、混凝土输送泵、卡车等。这些机械产生的噪声对环境造成不利影响。各施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声不会连续产生，具有随机性和无组织性，运输车辆的噪声更具不规律性。 由于施工设备种类多，不同的设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，产生的噪声还会叠加（根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB）。在各类施工机械中，噪声较高的为推土机、挖掘机、电焊机等，其声级在80dB以上，详见表5-1所示。 项目采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减，预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0) 式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0——距声源r0处的A声压级，dB(A)； r——预测点与声源的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 由上公式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-1。 表7-1单台机械设备的噪声预测值（dB(A)） 设备名称 1m 10m 20m 40m 50m 60m 80m 100m 东侧 36m 南侧 246m 西侧 36m 北侧 246m 推土机 96 76 70 64 62 60 58 56 64 48 64 48 挖掘机 84 64 58 52 50 48 46 44 52 36 52 36 电焊机 85 65 59 53 51 49 47 45 53 37 53 37 商混罐车 80 60 54 48 46 44 42 40 48 32 48 32 切割机 85 65 59 53 51 49 47 45 53 37 53 37 电钻 100 80 74 68 66 64 62 60 68 52 68 52 根据表7-1噪声源强表可以看出，现场施工产生的噪声源强较高，在实际施工过程中，各类机械同时工作，各类噪声源相互叠加（叠加值为101.75dB），噪声声级将会更高，辐射面也会增大。施工过程中通过采取安装减震垫、采用低噪设备等措施之后，噪声值可降低12-20dB，本次环评取15dB，则噪声源为86.75dB。各类机械噪声先进行声级叠加后再进行衰减计算。 叠加模式预测公式： Ln=10lg 式中：Ln——多声源叠加后的噪声值，dB（A）； Li——第i个噪声源的声级，dB（A）； n——需叠加的噪声源的个数。 根据叠加公式可知项目施工期场界噪声叠加值，具体值见表7-2，根据噪声叠加值可以预测到机械噪声的衰减距离为表7-3： 表7-2多台机械设备同时运转时场界的噪声叠加值（dB(A)） 场界 东 南 西 北 L(dB(A)) 55 39 55 39 表7-3多台机械设备同时运转的噪声预测值 距离(m) 1 10 15 20 30 50 60 100 东侧(dB(A)) 86.75 66.75 63 60 57 52 51 46 从表7-2和7-3的预测结果可知，项目施工期多台机械设备同时运转时，施工噪声源强衰减到场界时均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523–2011)；由于项目夜间不施工，主要考虑昼间施工的影响。 （2）保护目标影响分析 项目施工阶段对保护目标影响情况如表7-4： 表7-4施工阶段对保护目标影响情况 保护目标 方位 场界至保护目标距离（m） 贡献值dB(A) 采用标准 达标情况 六诏村 东北 约152m 41 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间标准（<60dB(A)） 达标 项目一、二期施工阶段，项目周边保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准昼间标准（<60dB(A)）要求。施工过程中需采取一定的防治措施，减小对周围保护目标的影响。 为降低施工期噪声对环境保护目标的影响，本环评建议项目在施工期间采取以下措施，以减轻对保护目标的影响： ①施工期受噪声影响较大的环境保护目标有项目东侧的六诏村，为降低噪声对其影响，应在噪声较大的设备下安装减震垫以减少噪声对其的影响。 ②为降低噪声源强的强度，通过合理安排作业时间，减少高噪声的设备同时运行的频率，进而降低噪声对环境保护目标的影响；项目应严格禁止在22时至次日6时进行建筑施工作业，午休时间不作业。 ③选用低噪设备，优化施工方式，尽量减短噪声持续排放的时间，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 只要施工单位在施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，随着施工期的结束，施工噪声影响也随之消失。 7.1.4施工期固体废弃物环境影响分析 （1）废弃土石方 项目一期产生土石方5460m3，二期产生土石方960m3，项目场地内较为平坦，开挖土石方用于池埂垒砌及铺垫道路，不外弃，对环境影响较小。 （2）建筑垃圾 项目产生建筑废弃料可回收利用的经收集后出售给废品站，不可回收利用的由施工单位负责统一清运至城市建设管理部门指定的堆放点进行处置。处置率100%，对环境影响较小。 （3）生活垃圾 一、二期项目施工期施工人数平均为10人，使用项目区内的旱厕。由于施工人员不在项目区内就餐，生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理。处置率100%，对环境影响较小。 （4）旱厕粪便 项目施工期施工人数平均为10人，使用项目区内的旱厕。临时旱厕粪便产生量为3kg/d，旱厕粪便委托附近村民清掏作为农家肥使用，对环境的影响较小。 综上，本项目施工过程中固废可得到合理处置，处置率100%。同时在施工过程中，只要加强施工中的人员及施工过程的管理，规范固体废物的堆放与处置，并严格制定和执行施工条例，对于所产生的固体废物采取相应的处理措施，并对施工地点的原料堆放进行处理，通过采用加盖篷布等方式以防止雨天产生冲刷，则施工中固体废物产生的影响在一定程度上将可大大降低。 7.1.5水土流失影响分析 本项目建设中的水土流失主要产生于施工期。项目在施工期会形成新的开挖面，以及一定量的堆放土石，由于土体结构的扰动破坏了原来的地貌，使土壤抗侵蚀力降低，地表裸露程度提高，项目施工区域内的水土流失会加重。在建设期，只要提前做好施工现场的拦堵设施，场地的水土流失的增加不会很大，项目设置排水沟和临时沉砂池（3m3），用于收集雨天产生的地表径流，则项目施工期间水土流失量较小，对环境影响较小。 项目建设竣工后，项目区内均被建筑物、硬化道路、养殖区等所覆盖。因此施工造成的水土流失将得到有效控制，对环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析： 7.2.1运营期环境空气影响分析 项目使用的能源主要为太阳能、电能和液化气，能源均为清洁能源。产生的废气主要是食堂厨房烹饪时的油烟、进出车辆排放的汽车尾气和异味。 （1）厨房油烟 项目区内设置有厨房，供其工作人员日常饮食。根据项目的实际情况，项目厨房主要使用电能、天然液化气等清洁能源。厨房炊事过程主要产生油烟，依据工程分析项目区油烟废气产生量约为8.49g/d，2.547kg/a，经处理效率不小于60%的油烟净化器处理后排放浓度约为1.69mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度限值要求，达标排放。 （2）汽车尾气 在项目运营期运输车辆产生的废气主要为汽车尾气，是油料燃烧产生的废气，量不多，为间歇排放，主要成分为烃类、CO和NOx，其中烃类是柴油不完全燃烧的产物，CO是柴油燃烧的产物、NOX是柴油爆裂时，进入空气中氮与氧化合而成的产物，均属间隙性无组织排放。其产生浓度较低，通过无组织排放，自然扩散，经过空气扩散、稀释作用，不会对周围的空气环境产生明显污染影响 （3）异味 根据工程分析本项目产生异味主要臭气，污染源为三级植物净化池、蛙池及污泥在运营过程中，均为无组织排放。养殖过程中加强管理、及时清掏处理污泥、种植绿化带等措施，臭气经过空气扩散、稀释、绿化植物吸附等作用，不会对周围的空气环境产生明显污染影响。 综上所述，本项目大气污染物排放量小，通过采取以上文中提出的有效措施，大气污染物不会对周围环境造成明显影响。 7.2.2运营期水环境影响分析 项目属于淡水养殖类项目，引用农灌渠的水进行养殖，本身对水质有一定要求。农灌渠上游无工矿排水企业和生活农业污染源，水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，引用水在池内每日进行补充外排循环，停留时间不长，蛙类排泄物对水质影响不大。 根据工程分析5.2.2，本项目蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段循环排水至三级植物净化池串联处理后，经臭氧消毒后回用于养殖，处理周期为15天，其中一级澄清净化池停留处理5天、二级净化停留处理4天、三级净化池停留处理6天，期间通过蒸发损耗水量约1080m3，该阶段周期循环6次处理。 幼蛙-成蛙阶段，处理周期为14天，其中一级澄清净化池停留处理5天、二级净化停留处理3天、三级净化池停留处理5天，期间通过蒸发损耗水量约1008m3，该阶段周期循环13次处理。一期引用农灌渠新鲜水1080×6+1008×14=20592 m3，经蒸发损耗水量20592m3，年循环补水量1320×6+1680×14=31440 m3。二期引用农灌渠新鲜水、蒸发损耗水量、年循环补水量均同一期。 项目设4500 m3的三级植物净化池作为处理池兼调蓄水池，排水可做到稳定排水。项目养殖水取自农灌渠，经养殖池后流入三级植物净化池处理后再经淡水养殖臭氧消毒器处理达标后回用于养殖池。本项目不外排养殖废水。 （1）养殖废水处理回用可行性分析 本项目三级植物净化池占地3000m2，生物净化池挖深1.6米，总容积4500m3。一级澄清净化池约1587m3、二级净化处理池约1030m3、三级净化池约1880m3为三级串联设计进行处理，水生植物主要为水芹菜、宽叶香蒲、凤眼莲、浮萍等根系发达利于水中氮、磷等营养元素吸收、富集；水生植物的微生物群落截留根系周围的有机胶体或悬浮物进行分解矿化，水生植物的沉降、吸附、过滤作用下对水质净化起到一定作用。养殖废水在一级澄清净化池中停留5天，二级净化池停留4天，三级净化池停留5天，能够保证其停留处理时间要求。 参考《人工湿地污水处理工程技术规范》HJ2005—2010，人工湿地系统BOD去除效率40～70%、COD去除效率50～60%、SS去除效率50～60%、NH3-N去除效率20～50%、TP去除效率35～70%。本项目经三级净化处理后回用水水质将得到提升。 回用水在经三级净化处理后通过淡水养殖臭氧消毒设备进行消毒处理，臭氧是一种广谱杀菌剂，可杀灭细菌繁殖体和芽孢、病毒、真菌等，并可破坏肉毒杆菌毒素，在水中杀菌迅速较氯快。臭氧稳定性极差，常温下即可自行分解为氧，停止发生后，通风30－60分钟后，其浓度与大气水平一样。废水中使用的臭氧浓度为100-200mg/L，作用30分钟，在多数情况下可杀灭或破坏其中所有微生物及其毒素，并能改善水质，作用时间越长，效果越好，且臭氧为稳定、广泛、成熟的消毒技术。 参考淡水养殖用水水质要求《无公害食品 淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）要求（见表4-4），经上面净化消毒处理回水能够满足回用水要求，回用是可行的。 （2）二期依托的可行性影响分析 一、二期项目引水水源均为农灌渠，且均在同一地块，项目二期建设规模、工艺、用水量、养殖周期和一期相同。二期养殖幼蛙-成蛙阶段整池换水384m3/次，产生废水量384m3/次，15天为一个处理周期；项目池子一年进行2次，清洗水384m3/次；项目蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段及幼蛙-成蛙阶段循环产生废水量160m3/d。 蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段一、二期一个处理周期循环用水量4800m3，其中农灌渠引水1320 m3，除去部分蒸发损失外，4500 m3三级植物净化池能够满足处理3484 m3的废水要求。 图7-1 项目蝌蚪幼苗-长脚变幼蛙阶段养殖废水周期处理 幼蛙-成蛙阶段一、二期一个废水处理周期用水量5376m3，其中农灌渠引水1008 m3，除去蒸发损失外，4500 m3三级植物净化池能够满足4368 m3废水处理要求。 图7-2 项目幼蛙-成蛙阶段养殖废水周期处理 二期养殖运行后缩短了植物净化池的停留时间，处理效率相对会减弱，不影响用水要求。二期养殖依托污水处理是可行的。 项目废水经植物净化池净化处理、臭氧消毒杀菌后回用于养殖，不外排，不对环境产生较大影响。 （3）生活污水影响分析 本项目一、二期劳动定员为10人，均在在项目区食宿。项目食堂废水经隔油池后与员工其他生活废水一起进入化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。根据工程分析，项目化粪池容积不得小20m3，隔油池容积不得小于1m3。 7.2.3运营期声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目的噪声主要来自蛙的叫声、运输车辆、水泵等运行时产生的噪声。项目一、二期养殖工艺、规模均一样，且同在一个区域内。 蛙叫声随机性较大，一般噪声在50～70dB(A)左右。水产养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，同时本工程运营过程中的高噪声设备极少，主要产噪设备为应急水泵等，源强为75～80dB(A)。根据本项目场地布置，本项目大多为自流式，水泵使用频率较低，仅为特殊情况下使用。根据本项目营运期各噪声源的特征，及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下： （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T---预测计算的时间段，s； ti---i声源在T时段内的运行时间，s。 表 7-5 各设备及养殖产生噪声值 序号 设备 噪声值 控制措施 噪声排放值dB(A) 1 车辆 65--75 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态 68 2 水泵 75-80 76 3 蛙叫 50--70 加强管理、及时喂食 65 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果及分析 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，本次环评取最大叠加值77dB(A)，输入《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，各厂界噪声的预测结果见下表。 表7-6项目厂界噪声预测结果单位：（dB(A)） 厂界方位 距离 贡献值 标准值 达标情况 东厂界 25 49 昼间：60 夜间：50 昼间达标 49 夜间达标 南厂界 25 49 昼间达标 49 夜间达标 西厂界 25 49 昼间达标 49 夜间达标 北厂界 146 33.7 昼间达标 33.7 夜间达标 从上表可知，建设项目东、南、西、北侧厂界昼间、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求。 本项目蛙叫、水泵和运输车辆噪声均为间断式偶发，蛙的叫声不大且在不受侵扰、不饥饿时不叫或叫声很小；水泵和运输车辆使用频率较低，设置减震垫、限速、加强管理等措施后影响较小。距项目厂区最近关心点为东侧152m处六诏村，项目运营所产生的噪声经距离衰减后对六诏村噪声贡献值为33.7dB(A)，对该敏感点声环境产生影响较小。 针对建设项目蛙叫等产生的噪声，环评建议项目单位采取临近六诏村侧种植常绿乔、灌木混种隔声绿化带，经乔、灌木隔声绿化带、减震、限速、加强管理等措施处理后，蛙叫、机械噪声的影响可最大限度减少。 7.2.4运营期固体废弃物影响分析 （1）死亡蝌蚪、牛蛙 养殖过程在蝌蚪-长脚幼蛙和幼蛙-成蛙阶段均会出现死亡个体，病蛙观察池内亦有病死蛙体。根据业主实际生产经验和项目总体养殖规模，运营期死亡蝌蚪和牛蛙一期0.3t/a，二期0.3t/a。死亡蝌蚪和牛蛙通过饲养员定期打捞后送至填埋井消毒填埋处理。 （2）废饲料包装袋和药品包装垃圾 项目喂养使用蝌蚪配合饲料和蛙用浮性配合饲料，投放药品为菌毒歼、纤虫菌杀、硫酸新霉素粉等。根据实际生产经验和项目总体养殖规模，产生的废饲料包装袋一期约为480个/a，二期产生的废饲料包装袋约为480个/a。废饲料包装袋收集后定期出售给废品回收站，均为一般固体废物，收集后运至生活垃圾处置点统一处置。 一期、二期药品包装垃圾和废过期药品均为50kg/a，药品包装垃圾及过期药品属危险废物，应按相关危废储存、处置要求，暂存于不小于2㎡的危废暂存间，定期委托有相应资质单位处理。 （3）废旧遮阳网和防虫网 本项目养殖使用的辅助工具遮阳网和防虫网在使用期间会有一定损坏，损坏部分及时更换后的废旧品产生量一期约为5400kg/a，二期约为5400kg/a。此部分废旧品收集后出售给废品回收站。 （4）污泥 项目每年对养殖池进行污泥清掏2次，分别在蝌蚪长脚变幼蛙阶段和成蛙出售完池子清掏阶段。产生的污泥临时堆放于植物净化池旁的污泥堆场，经撒石灰粉消毒、晾晒脱水后送至田间作肥料。污泥尾水进入三级植物净化池处理，不外排。 （5）生活垃圾 一、二期项目共有工作人员约为10人，产生的生活垃圾集中收集后，由建设单位定期清运垃圾集中处置点处置，其处置率为100%。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均得到合理处理，其处置率为100%，不对外环境产生大的影响。 7.2.5生态环境影响分析 牛蛙属于外来的入侵物种，环境适应能力强，繁殖速度快，一旦进入野外，很容易泛滥成灾，会对生态平衡造成较大的破坏和威胁，从而导致我国本地青蛙等物种灭绝，为防止造成外来物种入侵风险，蛙池周围加设围网，并定期检查围网完。 7.2.6外环境对本项目的环境影响分析 项目区周边植被茂盛，气候宜人，利于防疾灭病，且当地多年来无重大疫情发生，场址周边无污染性企业，无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放，周边2km范围内无其他养殖场，有利于防疫和隔离，项目周边对本项目产生的影响较小，不会对本项目牛蛙养殖产生影响。 7.2.7环境风险分析 本项目环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求进行，主要对所用药品及消毒剂等进行评述。 本项目使用药品为纤虫菌杀、硫酸新霉素粉、菌毒歼。纤虫菌杀主要成分为多拉菌素、纳米锌、杀虫增效剂；硫酸新霉素粉的主要成分是头孢曲松钠、硫酸新霉素、黄连素、甲硝唑、粘膜修复因子等；菌毒歼主要成分为戊二醛。项目均未涉及环境风险物质，不需进行环境风险评价分析。 7.3环保设施经济技术可行性分析 本项目一、二期环保设施主要为三级植物净化池、隔油池和安全填埋井等，运营期间项目废水主要为养殖废水，引用的农灌渠流经水塘水质较好且养殖水在池内停留时间较短，池内蛙类排泄物对水质影响较小，经分析废水通过简单沉淀处理和浮水植物净化后即可满足排放标准要求。根据排放要求，项目使用投资较小的浮水植物净化池处理废水，在实现达标排放的同时也能够节约投资。 建设安全填埋井来处理死亡蝌蚪和牛蛙，根据规范要求，养殖场需修建至少1个混凝土结构的安全填埋井，深度大于2m，直径4.8m，井口加盖密封。进行填埋时，投入死蛙尸体后，应定期覆盖一层厚度大于10cm的消毒剂，井填满后，需用粘土填埋压实并封口。经以上措施处理后对环境造成的影响较小。 综上，项目各环保设施均根据实际需求进行设置，且能够有效降低各污染物产生的影响，在达标排放的前提下降低了项目投资，同时项目设置的环保设施工艺简单、成熟，运营期间维护成本较低，可以降低后续环保投资，降低企业负担。所以项目环保设施设置合理可行。 7.4项目产业政策符合性分析 本项目为淡水养殖水产类项目。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》中的相关内容，项目不属于“限制类”和“禁止类”项目。且项目已取得砚山县发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2019-532622-04-03-030594）。因此，项目符合国家现行相关产业政策的要求。 7.5项目选址合理性与规划符合性分析 项目一、二期均位于云南省砚山县者腊乡六诏村，根据现场勘察，项目区内未发现文物，且厂址占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区。项目不属于《云南省生态功能区划》中规定的“禁止开发区”和“限制开发区”，建设符合《云南省生态功能区划》。 项目位于农灌渠旁荒地生态农业功能区。项目本身为淡水水产养殖项目，产生的养殖废水可达标排放且不改变受纳水体功能区划，大气污染物主要为汽车尾气、食堂油烟等，不涉及PM10、SO2、NO2。 项目所在地不涉及风景名胜区、水源保护区、自然保护区等，建设区域内无文物古迹和国家级、省级保护动植物。项目选址合理可行。 7.6项目平面布局的环境合理性分析 项目一、二期主要以养殖区池子进行建设，充分利用项目区稍有的地势高差，引用农灌渠水流注入养殖池。建设内容主要为养殖区、辅料堆存区、办公生活区以及供电、给排水、通讯、道路等基础设施建设。 项目建设用地东南稍高西北稍低，有利于引水布置，具有连续性的生产特点，由东南向西北布设养殖池，三级植物净化池布置于最西北角。办公生活区布设于项目西侧，与养殖区分开布置，其余用地进行硬化作为运输道路。 综上，项目布局合理。 7.7环境保护管理 项目环境管理主要有环境监理、环境监测、竣工环境保护验收及环境措施几个方面： 本项目属水产养殖，施工期对环境影响较小且施工结束后，施工环境影响即消失，不再进行环境监理要求。 项目环境监测计划主要针对运营期，本项目分两期建设，其本次环评对一期、二期项目进行评价，因此环境监测计划分期设置，监测内容见表7-7。 表7-7项目监测计划一览表 项目 监测 时段 因素 监测点位 监测项目 时间及频次 执行机构 一期项目 运 营 期 噪声 厂界 LeqdB（A） 按照国家监测技术规范执行 有资质的监测单位 有资质的监测单位 二期项目 运 营 期 噪声 厂界 LeqdB（A） 监测制度 项目建成后，环境监测机构应逐步建立健全各种技术档案及系统图表，主要内容包括： ①采样监测点及噪声监测布点图；污染事故纪实材料，污染物排放动态图表。 ②污染调查等技术档案、污染指标考核资料；环境监测及评价材料。 ③污染防治设施设计及技术改进资料。 ④仪器设备使用说明书及校验证书。 “三同时”竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起执行）中的第十七条的有关规定及第十条的有关规定，建设单位应对其建设项目及配套建设的环境保护设施验收合格后，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目分期建设、分期投产，因针对本项目环保设施竣工验收为一期建成验收，二期仅对养殖池扩建且环保设施依托一期项目。其项目环保设施验收要求见表7-8，两期验收监测均参照上表7-7。 表7-8拟建项目环境保护“三同时”竣工验收一览表 项目 处理对象 处置措施 处理效果 一期 废气 厨房油烟 油烟净化器处理后排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）≤2.0 mg/m3 三级植物净化池、蛙池及污泥异味 加强管理、及时清掏处理污泥、种植绿化带 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准，即臭气浓度≤20要求 污水 养殖废水 1个三级植物净化池 （4500m3），1套淡水养殖臭氧消毒设施 《无公害食品 淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）要求 生活污水 1个隔油池（容积1m3），1个化粪池（20m3） 用于农地施肥 噪声 蛙叫声、进出车辆、水泵 蛙叫通过加强管理、设置绿化隔声带；设置车辆限速；水泵设备减震 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求 固体废物 生活垃圾 加盖式可移动垃圾桶（若干个） 处置率达到100% 死亡蝌蚪牛蛙 安全填埋井1座 处置率达到100% 饲料袋、废旧遮阳网、防虫网等 一般固体废物暂存间6m2 处置率达到100% 污泥 经消毒、自然晾晒后用于施肥 处置率达到100% 危险废物 药品包装及废过期药品、 危废暂存间2m2 处置率达到100%

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 篷布覆盖、洒水抑尘 | 经扩散后对环境影响较小 |
|  |  | 燃油机械 | 少量、无组织排放 | 经扩散后对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 油烟 | 油烟净化器 | 经扩散后对环境影响较小 |
|  |  | 臭气 | 加强管理、及时清掏处理污泥、种植绿化带 | 经扩散后对环境影响较小 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水、清洗废水 | 经沉淀池收集后回用于场地洒水抑尘 | 沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排 |
|  |  | 雨天地表径流 | 经沉砂池、集水井收集后排入农灌渠 | 对环境影响较小 |
|  | 营运期 | 生活污水 | BOD5、COD、SS、氨氮、TP、动植物油、LAS | 经隔油池和化粪池处理后回用于农地浇灌 | 不外排 |
|  |  | 养殖废水 | BOD5、COD、SS、总氮、TP | 经三级植物净化池、淡水养殖臭氧消毒设施处理后回用 | 《无公害食品 淡水养殖用水水质》（NY5051-2001）要求 |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 由施工单位负责统一清运至城市建设管理部门指定的堆放点进行处置 | 处置率100% |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集后运至垃圾处置点 | 处置率100% |
|  |  | 旱厕粪便 | 由附近村民清掏作为农家肥使用 | 处置率100% |
|  | 营运期 | 生活垃圾 | 定期由环卫部门进行清运处理 | 处置率100% |
|  |  | 死亡蝌蚪牛蛙 | 安全填埋井填埋 | 处置率100% |
|  |  | 饲料袋、药品包装、废旧遮阳网、防虫网等 | 收集后出售给废品站 | 处置率100% |
|  |  | 污泥 | 消毒后作农田肥料 | 处置率100% |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、车辆噪声 | 低噪设备 低速行驶、禁鸣 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营运期 | 蛙叫、设备噪声 | 蛙叫通过加强管理、绿化带降噪隔声；水泵通过减震 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目在建设过程中改变了原有地表结构和土壤肥力，同时施工期期间产生的大气污染物、水污染物、声污染均会在较少程度上改变项目区内的生态功能，扰动扩建项目区内原有动物的栖息地，由于项目建设完成后项目区由建筑物、道路覆盖，能有效减小水土流失带来的影响。产生的各项污染物经过采取相应措施处理后，均可达标排放，对周围生态环境影响较小。 |

# 表九、结论与建议

9.1结论 9.1.1产业政策相符性 本项目为淡水养殖水产类项目。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的相关内容，项目不属于“限制类”和“禁止类”项目，属于允许类；参考国家发展改革委2019.4.8《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》第一类 鼓励类一、农林业“56、淡水与海水健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场”项目属于鼓励类。且项目已取得砚山县发展和改革局投资项目备案项目代码“2019-532622-04-03-030594”。项目符合国家现行相关产业政策的要求。 9.1.2项目选址合理性与规划符合性分析 项目一、二期均位于云南省砚山县者腊乡六诏村，根据现场勘察，项目区内未发现文物，且厂址占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区。项目不属于《云南省生态功能区划》中规定德“禁止开发区”和“限制开发区”，建设符合《云南省生态功能区划》。 项目位于农灌渠旁荒地生态农业功能区。项目本身为淡水水产养殖项目，产生的养殖废水可达标排放且不改变受纳水体功能区划，大气污染物主要为汽车尾气、餐饮油烟等，不涉及PM10、SO2、NO2。 项目所在地不涉及风景名胜区、水源保护区、自然保护区等，建设区域内无文物古迹和国家级、省级保护动植物。项目选址合理可行。 9.1.3环境质量现状 评价区环境空气质量现状可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 农灌渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，水质现状满足III类水质要求。 声环境质量现状可以达到《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类标准要求。 9.1.4总量控制 项目一期、二期均为淡水养殖水产建设项目，使用的主要能源为太阳能、电能和液化气，均为清洁能源，故不设大气污染物排放总量控制指标。 项目运营期产生的废水主要为养殖废水，经处理达到后回用，不外排。废水量为一期33184m3/a，其中COD14.539t/a、氨氮1.33t/a，二期33184m3/a，其中COD14.539t/a、氨氮1.33t/a。 生活污水统一收集，进入隔油池、化粪池处理后回用于周边农地浇灌，不外排。 9.1.5施工期环境影响结论 项目一、二期施工期对环境空气的主要影响为施工扬尘，通过采取洒水抑尘、篷布遮盖等，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低，则施工期的大气环境影响可以接受。 通过优化施工方式，合理布置施工机械和安排施工时间，则施工期噪声对外环境的影响可以降至最小，并将随施工期的结束而消除。 施工废水通过临时沉淀池处理后回用于场地、道路洒水抑尘，不外排至地表水体；雨天地表径流经临时沉砂池收集后排入农灌渠，对周边水环境的影响较小。 项目产生的建筑废弃料能合理处置；生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理；旱厕粪便由附近村民清掏作为农家肥使用，固废处置率100%，对环境影响较小。 9.1.6营运期环境影响结论 1、大气环境影响结论 项目产生的油烟废气和异味不大，经处理和扩散后对周边环境及保护目标影响较小。 2、废水影响结论 项目一、二期养殖废水经淡水养殖臭氧消毒装置处理后回用不外排，生活污水全部回用不外排，对周围环境产生的影响是较小的。项目取有农灌渠流经的取水调剂水量，对农灌渠水文情势影响较小。 3、噪声环境影响结论 项目一、二期运营期噪声主要为蛙叫和设备噪声，蛙叫通过加强管理、绿化带隔声，水泵通过减震，车辆通过加强管理、限速等措施后，噪声影响能够得到有效控制，厂界达标，对周围环境产生的影响是较小的。 4、固废影响结论 项目运营期固废主要为死亡蝌蚪和牛蛙、废饲料袋、药品包装、废过期药品、破损遮阳网、防虫网、污泥、生活垃圾以及旱厕粪便。死亡蝌蚪和牛蛙通过安全填埋，废饲料袋、破损遮阳网、防虫网出售废品回收站，污泥消毒晾晒后施肥，生活垃圾送至垃圾收集点，药品包装及废过期药品暂存危废暂存后定期委托资质单位处置等措施，固废、危废处置率能够达到100%，对周围环境产生的影响是较小的。 9.2评价总结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策，符合环境功能区划，选址和布局合理可行。通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，废气、噪声、废水在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放或回用，固体废弃物处置率100%，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在方案不变的情况下，产生的污染物对环境的影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日