砚山县路德水库

突发环境事件应急预案

砚山县人民政府

二〇一九年四月

目  录

前言	I

1.总 则	1

1.1 编制目的	1

1.2 指导思想	1

1.3 编制依据	1

1.4 适用范围	2

1.5 预案衔接	2

1.6 工作原则	3

2.水库概况及环境保护目标	5

2.1水库基本信息	5

2.2地理、交通、气候、气象、水文资料及地形地貌	6

3. 路德水库环境风险调查评估	9

3.1路德水库水质现状	9

3.2 水源地突发环境事件	10

3.3 主要潜在风险源识别	10

3.4 水库环境风险评估	11

3.5水库环境风险防范	12

4.水库突发环境事件分类与分级	12

4.1水库突发环境事件分类	12

4.2水库突发环境事件分级	13

5.应急组织指挥体系与职责	15

5.1应急组织体系	15

5.2应急组织机构及职责	15

6.预防与预警	22

6.1 预防	22

6.2 预警	24

7.应急处置措施	27

7.4 突发环境事件应急物资	27

7应急处置	28

7.1分级响应	28

7.2信息报告	31

7.3指挥与协调	33

7.4应急处置程序	33

7.5 应急处置措施	35

7.6 应急监测	39

7.7 信息的发布与事件通报	42

7.8安全防护	42

7.9应急终止	43

8.后期处置	43

8.1 善后处置	44

8.2调查与评估	44

8.4 总结评估	44

9.应急保障	45

8.3责任与奖惩	46

10. 监督管理	46

10.1预案管理	46

10.2 应急演练	47

10.2宣教培训	47

11. 附 则	47

11.1名词术语	47

11.2预案实施主体	48

11.3预案解释	48

11.4实施日期	48

12. 附件	48

附件：

附件1：砚山县路德水库突发环境事件应急组织机构图

附件2：砚山县路德水库地突发环境事件应急领导小组名单

附件3：砚山县路德水库突发环境事件应急组织人员及联系方式

附件4：砚山县路德水库突发环境事件信息报送内容

附件5：砚山县路德水库突发环境事件报告程序图

附件6： 砚山县路德水库突发环境事件应急响应程序图

附件7： 砚山县路德水库突发环境事件应急处置流程图

附件8： 砚山县路德水库突发环境事件应急物资储备清单

附图：

附图1 项目地理位置示意图

附图2 路德水库保护区划示意图

附图3 周边环境风险受体分布图

附图4 应急救援路线图

附图5 应急逃生路线图

# 前言

水是人类赖以生存和发展最重要的自然资源。在我国经济高速发展的同时，关系人民群众切身利益的饮水安全状况堪忧。饮用水作为一类用途最为重要的水资源，目前在水质、水量及资源管理方面存在着诸多问题，老百姓饮用水安全已受到严重威胁。由于水源地污染而引起的社会问题相当突出，饮用水水源保护问题已成为关系国计民生的重大问题。尽管各地对水源地的保护工作都已经开展，并取得了一定的成效，但由于受地域、经济发展水平和水资源总量的影响，饮用水水源保护工作在立法、执法水平和管理手段上差别很大，尤其是应对水源地事故时，应急人员无据可依，无章可循，应急工作启动缓慢。因此，制定科学合理的集中式饮用水源地保护区应急预案，保障饮用水源的水质安全显得极为重要和迫切。

路德水库作为砚山县城1.5万人的饮用水源，为建立健全饮用水水源保护区突发环境事件应急机制，明确突发环境事件应急状态下相关人员的通讯渠道及其职责，并通过培训和演习提高相关人员应对公共饮水危机的能力，能在突发事故的处理中迅速、高效、有序地开展应急救助工作，把事件造成的危害降至最低程度，保障公众生命健康，维护社会稳定，环境安全和社会秩序，特制定本预案，并将其作为砚山县路德水库突发事件应急的指导性文件。

报告通过对路德水库饮用水源保护区进行实地调查，排查潜在风险源，识别水源地的环境污染风险因子，针对目前存在风险隐患，明确应急救援的范围和体系，使突发事件应对处置的各个环节有章可循。建立水源保护区突发事件应急预案有利于及时对突发事件作出响应和处置，尤其是通过培训和演练，使应急人员具备完成指定任务所需的相应能力，促进各方提高风险防范意识和能力。

# 1.总 则

## 1.1 编制目的

为加强路德水库的环境监督管理，尽力预防环境污染事故发生，监理及安全环境污染事故应急机制，提高企事业单位应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，做到应急指挥、应急处置队伍及时到位，各项处置措施得当，最大限度地预防和减少突发性环境灾害事件及其造成的损害，保障公众生命健康和财产安全，保证正常的生产运行、生活秩序、维护社会稳定，特制定本预案。

## 1.2 指导思想

本预案的指导思想是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照生态文明体制改革，建设美丽中国的要求，本着“以人为本、预防为主、减少危害、统一领导，分类负责，分级响应、充分利用资源”的原则与思想，规范和强化应对路德水库集中式饮用水水源地突发环境事件应急处置工作，以预防、应急处置和善后工作为重点，形成防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的饮用水水源地突发环境事件应急处置体系。

## 1.3 编制依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号）（自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号）（自2018年1月1日起施行）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）（2015年4月2日）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

- 《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

- 《生活饮用水卫生监督管理办法》（住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

- 《饮用水源源保护区污染防治管理规定》（环境保护部令第16号）；

- 《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第17号）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）（自2007年11月1日起施行）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

- 《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）（自2014年12月29日起施行）；

- 《国家公共事件总体应急预案》；

- 《国家安全生产事故灾难应急预案》；

- 《水利部应对重大突发水污染事件应急预案》；

- 《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）（2010）；

- 《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

- 《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（中华人民共和国生态环境部公告〔2018〕1号）（2018年3月23日）；

- 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

- 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

- 《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急[2018]9号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

- 《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ 941-2018）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2002年6月1日实施）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）（2011年1月1日实施）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其2013年修改单）；

- 《文山州水源地保护攻坚战实施方案》（文政办发〔2019〕51号）；

- 《砚山县集中式饮用水水源地保护专项行动总体方案》（砚政发〔2018〕16号）；

- 其他资料。

## 1.4 适用范围

本应急预案的规定适用范围为砚山县路德水库饮用水水源地（水库保护区）供、取水范围内发生的突发环境污染事故的控制和处置。

## 1.5 预案衔接

本预案与《砚山县突发环境事件应急预案》、《文山州突发环境事件应急预案》实施联动。《文山州突发环境事件应急预案》是《砚山县突发环境事件应急预案》的上级预案，《砚山县突发环境事件应急预案》是路德水库突发环境事件应急预案的上级预案。路德水库需要外部救援时，由县政府启动或上报启动上级突发环境事件应急预案。水库突发环境事件应急预案与外部突发环境事件应急预案之间的关系如下图所示：

图1-1  各应急预案关系图

## 1.6 工作原则

应急预案重要子系统包括路德水库出现突发环境事故时组织的应急指挥中心及应急指挥专业组组成的指挥系统、应急工程救援保障系统及物资供应系统、综合协调互相支持系统、应急队伍系统等。

本预案在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

- 坚持以人为本，预防为主。

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

- 坚持统一领导，分级负责。

接受政府环保部门的指导，使路德水库的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强路德水库各个应急小组之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

- 统筹安排，协调联动。

按照属地的原则，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。上一级人民政府各有关部门视情况给予协调、指导、技术支持并组织力量全力支援。

- 快速反应，科学处置，有效控制。

突发性事件发生以后，各级应急指挥小组应根据应急要求快速做出反应，组织会商、启动应急预案，有效控制事态蔓延。

- 属地为主，就近应急。

突发事件发生后，应贯彻突发公共事件为主，就近应急处置的原则，防止因推诿扯皮而贻误时机。

- 坚持平战结合，专兼结合，资源共享，保障有力。

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为路德水库和其它企业及社会提供服务，在应急时快速有效。

# 2.水库概况及环境保护目标

## 2.1水库基本信息

砚山县路德水库位于红河流域泸江水系翁达河上游的路德村，地理位置为东经104。18ˊ北纬23。34ˊ，距砚山县城6km，砚文高速公路从水库下游通过。水库始建于1958年9月，1959年4月完工，1965年、1977年和1985年做过加固处理，2008年11月至2010 年6月进行除险加固。

路德水库枢纽工程由主、副坝、溢洪道、输水隧洞和输水高涵组成。主、副坝均为粘土均质坝，坝顶高程均为1598.37m，主坝坝顶宽为4.5m，坝顶长92m，最大坝高23m，上游坝坡为干砌毛条石护坡，坡比为1:3和1:4.66两级变坡，下游坝坡为草皮护坡，坡比为1:2.4和1:2.25两级变坡，下游坝脚高程1589.38m处设压重平台（排水体），平台顶宽4.4m，干砌粗料石护坡；副坝位于主坝左边，坝顶高程1597.47m，防浪墙顶高程1598.37m，坝顶宽10m，最大坝高6.4m，坝顶长162m，上游坝坡为现浇砼护坡，坡比为1:3.1，下游坝坡为草皮护坡，坡比为1:2，在高程1594.16m处设有顶宽为3m的干砌石排水体。除险加固时坝体、坝基和两坝肩采用帷幕灌浆处理。

溢洪道位于副坝右坝肩，为开敞式宽顶堰溢洪道，共2孔，每孔净宽6m，溢洪道全长158m，堰顶高程1595.73m，校核洪水位泄流流量61.2m³/s，设计洪水位时泄流量38.5m³/s。

除险加固时将原输水低涵封堵，在主坝右坝肩新建输水隧洞，洞长194m，进口底板高程1580.712m，出口底板高程1579.63m，最大泄流量5.3m³/s。输水高涵位于主坝右端，为Φ700mm的铸铁管，全长50m，进口底板高程1593.88m，该涵管通过3.72 km的引水渠调水至迴龙水库，丰水年可调水300万m3。

路德水库的主要功能为生活供水、调水、农业灌溉和防洪，设计年供水量440万m3，解决1.3万人的生活供水，灌溉0.45万亩农田，丰水年可通过路迴引水渠道调水300万m3至迴龙水库，以解决县城供水。保护0.64万人、0.45万亩农田地和文砚公路、砚西公路的安全。水库总库容304万m3，正常蓄水位库容226万m3，兴利库容210万 m3，调洪库容78万m3，死库容16万m3。校核洪水位1597.84m，设计洪水位1597.28m，正常蓄水位1595.73m，汛期限制水位1595.73m，死水位1584.51m，正常蓄水位水面面积33.8万㎡（507亩）。

## 2.2地理、交通、气候、气象、水文资料及地形地貌

### 2.2.1地理位置及交通

砚山县位于云南省东南部，东经103°35′～104°45′、北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826．57平方公里。

路德水库位于砚山县江那镇路德村旁，地理位置东经104º18′58.53″，北纬23º334′41.92″，水库本区径流面积13.75km2。项目地理位置见附图1所示。

### 2.2.2气候、气象

砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃～6 500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。

### 2.2.3水文

砚山县地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。砚山县境内公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76公里，径流面积3737.98平方公里。可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。水能资源蕴藏量2.83万千瓦。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420千瓦机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。2011年，全县累计建成各类水利工程28732件，其中：中型水库4件，小(一)型水库8件，小（二）型水库52件，小坝塘211件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m³。

路德水库位于砚山县江那镇路德村旁，地理位置东经104º18′58.53″，北纬23º334′41.92″，水库本区径流面积13.75km2。主要功能为生活供水、调水、农业灌溉和防洪，设计年供水量440万m3，解决1.3万人的生活供水，灌溉0.45万亩农田，丰水年可通过路迴引水渠道调水300万m3至迴龙水库，以解决县城供水。水库总库容304万m3，正常蓄水位库容226万m3，兴利库容210万 m3，调洪库容78万m3，死库容16万m3。校核洪水位1597.84m，设计洪水位1597.28m，正常蓄水位1595.73m，汛期限制水位1595.73m，死水位1584.51m，正常蓄水位水面面积33.8万㎡（507亩）。

### 2.2.4地形地貌

砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。

砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。

### 2.2.5植被及生物多样性

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。

江那镇有林地162016.6亩，其中经济林果地3184亩，人均拥有经济林果地0.07亩，主要种植李、桃、梨、桉树等经济林果。

项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀，小型爬行类。

# 3. 路德水库环境风险调查评估

## 3.1路德水库水质现状

根据砚山县环境监测站2017年12月对路德水库的常规监测，监测结果见表3.1-1。

表3.1-1  路德水库常规监测结果

| 地点 | 路德水库 |
| --- | --- |
| 项目 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 | 项目 | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| 水温 | 13.6 | / | / | 透明度 | 175 | / | / |
| pH | 8.04 | 6-9 | 达标 | 硝酸盐氮 | 0.412 | / | / |
| 氨氮 | 0.25 | ≤1.0 | 达标 | 氟化物 | 0.149 | ≤1.0 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 2.2 | ≤6 | 达标 | 阴离子表 面活性剂 | 0.030 | ≤0.2 | 达标 |
| 挥发酚 | 0.0003L | ≤0.005 | 达标 | 铁 | 0.08 | ≤0.3 | 达标 |
| 氰化物 | 0.004L | ≤0.2 | 达标 | 汞 | 0.00004L | ≤0.1 | 达标 |
| BOD5 | 1 | ≤4 | 达标 | 锰 | 0.01L | ≤0.1 | 达标 |
| 硒 | 0.0004L | ≤0.1 | 达标 | 叶绿素-a | 2L | / | / |
| 镉 | 0.001L | ≤0.005 | 达标 | 硫酸盐 | 5.23 | ≤250 | 达标 |
| 硫化物 | 0.005L | ≤0.2 | 达标 | 石油类 | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 电导率 | 325 | / | / | 溶解氧 | 9.10 | ≥5 | 达标 |
| 总磷 | 0.01L | ≤0.05 | 达标 | 铅 | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 总氮 | 0.94 | ≤1.0 | 达标 | 铜 | 0.001L | ≤1.0 | 达标 |
| 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | 锌 | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
| 砷 | 0.0036 | ≤0.005 | 达标 | 粪大肠菌群 | 330 | ≤10000 | 达标 |
| 注: pH为无量纲,透明度单位为cm，粪大肠菌群单位为个/L，电导率单位为us/cm，叶绿素-a单位为mg/m3，其余单位为mg/L, “检出限L”表示监测结果低于方法最低检出限。 |

根据表3.1-4的监测结果，路德水库各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值，路德水库水质状况良好。

## 3.2 水源地突发环境事件

通过对路德水库以及环境风险防控措施进行综合分析，确定水库的重大突发环境事件为：

（1）交通事故化学物质污染事故：区内交通干道上经过的车辆等发生事故时，油品及化学物质泄露进入水体产生的污染。

（2）农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故：路德水库区域范围内农田或耕地中农药、化肥随暴雨径流，进入水体产生的环境污染。

（3）水体藻类爆发（水华）污染水源事故：暴雨季节冲刷畜禽养殖废物、化肥，导致含大量细菌，TP、TN超标的污水等随地表或地下径流进入水体产生的水环境污染。

## 3.3 主要潜在风险源识别

### 3.3.1 工业企业

工业企业在生产过程中或停产以后，对饮用水源地的环境安全存在隐患，路德水库保护区范围内已无生产企业，全部关闭或拆除。

### 3.3.2 加油站

燃油等危险化学品等有毒有害物质的储存和使用过程中，若发生爆炸事故，将会对饮用水源地的环境带来风险。

根据调查路德水库饮用水源保护区范围内，无加油站分布。

### 3.3.3 餐饮行业

目前国内大多数餐饮行业的含油废水都是未经处理直接排放，有的是进入市政污水管网，有的则直接排放进入周边自然水体，造成水体缺氧、恶臭。

路德水库饮用水源保护区范围内及周边的餐饮行业商家不多，约有20多家（附图），应引起足够重视。

### 3.3.4 交通干线

在交通干线上，尤其是跨水面桥梁，车速快、车流量大，如有交通事故导致翻车，易造成危化品、燃油等泼洒、遗漏进入水体，造成水环境污染突发事件。

路德水库饮用水源保护区范围内有交通线路G8013砚文高速通过。

## 3.4 水库环境风险评估

（1）固定源环境风险

调查发现，路德水库周边暂无工矿业，也无运输石化、化工产品的管线，没有固定排污口，不涉及固定源环境风险。

（2）流动源环境风险

路德水库周边的流动源环境风险主要来至周边道路过往运输车辆，危险化学品、危险废物、汽油柴油等有毒有害物质。

根据现场调查，路德水库靠近G8013砚文高速，路德水库大坝东侧773m即为G8013砚文高速，如果运输油品以及化学物质的车辆在该路段发生事故，导致油品及化学物质泄露进入水库，会对水库水质造成污染。

（3）面源环境风险

水库周边的面源环境风险主要是农药、化肥的使用带来的农业面源污染，以及畜禽养殖和农村生活污水带来的面源污染。

根据现场调查，路德水库库区周边耕地主要集中在大坝左岸和库尾的东、西两侧，种植的农作物主要为玉米、蔬菜等，耕地中的农药、化肥在雨季可能会随暴雨径流进入到水库，从而随水库水质造成影响。

（4）水华灾害事件风险

封闭型或半封闭型的水域（湖泊、水库）在营养条件、水动力条件、光热条件等适宜情况下，浮游藻类大量繁殖并聚集，使得水体色度发生变化、水体溶氧降低、藻类厌氧分解产生异味或毒性物质，导致水华灾害的事件。

路德水库沿岸及上游的村庄主要有库区西侧的路德小寨、南侧的小水井和北侧的路德村，大坝左侧和库尾东西两侧有集中的耕地，居民区产生的养殖的废水、废物、生活污水等以及耕地里的化肥可能会随地表径流进入水库，导致含有细菌、TP、TN超标的污水进入水体，污染水库水质。

（5）地质灾害事件。

具体为：水库为集雨中心，遇强降雨时节，容易发生滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，对水库及周边环境造成影响，引发水质污染事件。

根据现场调查，路德水库库区周围大部分为耕地，有少量林地，根据砚山县以往的降雨量及周边地质灾害发生情况，水库库区周围发生地质灾害的概率较小。

## 3.5水库环境风险防范

1、根据水库饮用水源保护区划分方案，做好立碑定界工作；对划定的饮用水源保护区范围的地理界线，用界碑、界桩和告示牌标定保护区范围。

2、强化水源保护区周围村民水源地保护意识，鼓励居民自觉保护水源地饮用水安全。

3、将水源保护区范围内的污水引至保护区之外排放，加快建立水源地周围村庄生活污水处理和收集系统，集中处理村庄生活污水。

4、应该依章建立警示牌，在穿越水源二级保护区、准保护区的公路路段两侧设立警示牌，在公路外侧修建事故池在公路外侧修建沉沙池和排水沟，将雨水、污水引到一级保护区外排放。

5、切实做好集中式饮用水源地农业面源污染治理。推广生态农业，推行配方施肥和推广生物肥料等精准平衡施肥技术，减少化肥的使用，鼓励农民使用有机肥；推广应用低残留、高效、低毒农药和生物防治，减少农药使用。

6、加快城镇备用水源地建设。为应对水源地突发事件，砚山县应加强水资源的统一调度和管理，抓紧城市应急备用水源建设,保障城乡居民饮用供水安全。有计划地在医院、重要机关、大型小区打一些备用井，在紧急情况下开启作为应急水源。同时要协调好水利、建设、环保、卫生等部门关于水源地管理与保护的工作，切实将水源地与备用水源地的工程管理与水质监管工作落到实处。

# 4.水库突发环境事件分类与分级

## 4.1水库突发环境事件分类

根据砚山县路德水库周边的环境现状，可能发生的事故可分为以下几类:

(1)有毒有害物质污染事故：指在有毒有害物质的使用、贮存、运输工程中或排放不当导致有毒有害化学品泄漏所引发的水源地污染事故。

(2)农药污染事故：剧毒农药在贮存、运输过程中、因意外、使用不当所引起的泄漏所导致的水源地污染事故。

(3)放射性污染事故：运输放射性物质过程中因意外而造成核辐射危害的水源地污染事故。

(4)油污染事故：原油、燃料油以及各种油制品在运输和使用过程中因意外而造成泄漏的水源地污染事故。

(5)污水非正常排放污染事故：因意外事故使大量污水排入水库水体，致使水质突然恶化。

## 4.2水库突发环境事件分级

按照突发环境污染事故严重性和紧急程度共分为四级。

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

一、特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

（1）因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

（3）因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

（4）因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

（5）因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

（7）造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

二、重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

（4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

（5）因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

（7）造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

三、较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

（4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

（5）因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

（6）Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

（7）造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

四、一般环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

（1）因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（2）因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

（3）因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

（4）因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

（5）Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

（6）对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

# 5.应急组织指挥体系与职责

## 5.1应急组织体系

砚山县路德水库突发环境事件应急处置组织体系，由砚山县路德水库突发环境事件应急应急领导小组、砚山县路德水库突发环境事件应急办公室、现场指挥部、县应急办、县直相关部门、专家组和应急救援队伍组成。

砚山县路德水库突发环境事件的应急处置工作受县环境应急领导小组统一领导。县直有关部门按照各自职责做好砚山县路德水库突发环境事件应急保障工作。

## 5.2应急组织机构及职责

建立健全砚山县路德水库突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

### 5.2.1应急工作领导小组

砚山县路德水库突发环境事件应急工作领导小组（以下简称“应急领导小组”）作为砚山县路德水库突发环境事件指挥和协调机构。

1、应急领导小组组成

县政府县长任指挥长，副县长任副指挥长，县生态环境分局局长任副组长，县应急办、水务局、公安局、公安消防大队、卫生健康局、交通运输局、财政局等相关单位为成员单位。

2、应急领导小组主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关应急工作的方针、政策，认真落实县政府有关环境应急工作任务。

（2）负责制定、修改和完善、启动突发环境事件应急预案。

（3）负责现场组织、指挥、处置和应急救援工作，及时制定突发事件应急处置决策和控制措施，做好事件调查处置，协调重点防控单位，督促、指导相关单位做好应急防范和应急准备，开展监督、检查及宣传、演练活动，协助当地乡镇政府恢复生产生活秩序等善后工作。

（4）完成县政府下达的其他应急救援任务。

### 5.2.2应急办公室

砚山县路德水库突发环境事件应急领导小组下设办公室，挂靠在县生态环境分局，县生态环境分局分管副局长担任办公室主任。办公室由县生态环境分局办公室、县环境监测站、县环境监察大队主要负责人组成。办公室设在砚山县生态环境分局办公室，应急值班室设在县环境监察大队。

主要职责：负责应急准备、预警、警报、事件确认、协调处置、应急预案管理等日常事务工作。

### 5.2.3现场环境应急处置指挥部

砚山县路德水库发生较大（Ⅲ级）以上环境事件，砚山县路德水库突发环境事件应急领导小组成立现场环境应急救援指挥部开展应急处置工作。县政府县长为指挥长，副县长为副指挥长，县生态环境分局局长为副组长。所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场环境应急救援指挥部的指挥。

主要职责：

（1）向有关专家咨询，根据专家意见提出现场应急行动方案和措施；

（2）负责现场应急救援指挥工作；

（3）协调各级、各专业应急力量实施应急支援行动；

（4）开展受威胁的周边地区危险源的监控工作；

（5）划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；

（6）根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；

（7）及时向县政府及省政府报告应急行动的进展情况。

### 5.2.4现场指挥部各小组和职责

1、应急抢险组

组长：政府办主任杨胜佑

组员：县应急局副局长侬光辉、生态环境分局副局长赵奎基、公安局副局长田忠文

①按照指挥长，副指挥长的部署实施抢险救援活动。

②向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议。

③根据事故现场的实际情况设置警戒线，负责事故现场的隔离安全保卫；

④确保道路交通运输畅通，负责道路障碍的清除及方向标识的布置；

⑤负责指挥和安排将事故现场人员紧急疏散至安全地带。

2、后勤保障组

组长：民政局副局长付丹娟

组员：民政局救灾股股长杨春

①负责拟定事故应急救援物资采购计划，检查核对应急物资库存，及时调配应急物资。

②负责联络调配应急物资运输车辆调配。

③负责应急设施，设备的日常检查和督促整改，确保应急设施，设备保持正常。

④负责事故现场的应急物资供应，并安排组员对应急物资的出入情况设置台账。

⑤事故发生后，迅速做好准备工作，接收伤者后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行救援，重伤员及时转至附近医院抢救；

⑥当急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

⑦根据指挥部命令，迅速及时联络外部救援力量及信息发布。

⑧负责联络外援单位和合作单位。

3、技术保障组

组长：政府办副主任李树宽

组员：应急局应急救援和事故调查股股长李大清、县环境监测站站长赵俊松

①为现场应急工作提出应急救援方案、建议和技术支持；

②参与制定应急救援方案；

③监测站负责根据水库突发事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测；

④监测站负责预测污染物扩散路径、范围，为水库突发事件应急处置决策提供技术依据；

⑤会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响；

⑥负责完成应急指挥部交办的其他任务。

4、通讯联络组

组长：工信商务局副局长李鹏

组员：工业股股长钟荣慧

①负责通讯设施抢修，确保通讯设施完好、畅通；

②接受指挥部指令对外信息发布。

5、道路交通治安组

组长：公安局交警一大队大队长陆登林

组员：公安局交警一大队大队长牛晓飞

①负责道路障碍清除及标识，确保道路交通运输畅通；

②负责将事故现场人员紧急疏散至安全地带；

③负责消防车的调配和通知当地人民政府的公安消防部门公路运输部门等；

④负责事故现场隔离，并设置警戒线；

⑤负责通知并组织周围居民、群众撤离危险地界。

6、医疗救护组

组长：卫生健康局副局长王军

组员：医政药政股股长赛永益

①组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；

②指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；

③提出保护公众健康的措施建议；

④禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

### 5.2.5应急领导小组个成员单位职责

应急领导小组各成员单位按本部门职责负责各自专业领域的应急协调、保障工作，制定本部门水库突发环境事件应急救援和保障应急预案，需要其他部门增援时，县环境应急领导小组向有关部门发出增援指令。各成员单位之间应建立应急联动工作机制，保证信息通畅和信息共享。

生态环境部门职责：

（1）县生态环境分局负责组织开展路德水库饮用水水源地污染源普查，掌握环境风险源分布情况；指导重点企业、事业单位做好突发环境事件预防工作。建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的生产经营单位的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染；监督企业、事业单位和其他生产经营者应当落实环境安全主体责任，定期排查环境安全隐患，开展环境风险评估，健全风险防范措施。当出现可能导致突发环境事件的情况时，要立即报告相应部门；

（2）组织监测。做好水库水质的日常监测，随时掌握水质情况；应急监测时负责水质监控断面的设置、监测以及数据的汇总、分析和上报等，严密监控污染事态。

（3）协助应急领导小组判定突发环境事件的性质、等级和危害；组织查找污染源和污染原因，分析确定污染物，对切断污染源和控制污染的措施提出建议，防止污染范围继续扩大；跟踪污染动态情况，对发布和解除污染警报的时间、区域提出建议。

（4）协助相关部门对污染事故进行调查取证和处理；会同相关部门评估水源地受污染的范围和程度，提出相关建议和措施，对环境恢复、生态修复提出建议措施。

县应急办：

（1）按照各部门需求，做好应急物资的调配工作；

（2）做好应急物资的储备、日常管理与维护工作。

（3）负责将危险化学品安全事故在规定的时间内上报上级安监部门，牵头负责危险化学品运输泄漏应急救援，组织危险化学品运输泄漏事故的调查处理工作。

（4）负责处置因危险化学品运输、经营行为引发的水源地突发环境事件，责令危险化学品运输、经营单位停止生产、经营活动，切断污染源和控制污染。

（5）负责建立水库周边危险化学品运输、经营单位信息数据库。

（6）负责及时、准确提供县域内的气象情报资料。

水务部门职责：

（1）在发生水库突发环境事件后，协助分析确定污染源、污染传输、扩散的可能范围。

（2）根据应急领导小组指令，负责水资源的合理调度和保障群众饮用水供应工作，开闭相关水闸，控制污染物扩散，减轻事故造成的影响。

（3）根据应急领导小组指令，提出备用水源调度方案，启动备用饮用水源供水方案并组织实施，科学合理调度水资源，及时报告备用水源地的可调水量，配合环保部门做好水库水质跟踪监测。

（4）在集中式饮用水源地突发环境事件警报解除后，协助善后处置工作。

（5）根据县环境应急领导小组指令，督促相关自来水公司视情况采取停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，加密对进厂水和出厂水水质进行监测和报告，保障城乡居民饮用水的安全。

公安部门职责：

（1）负责维护事故现场治安秩序，参与事故现场处置和调查处理等工作，协助所在地乡镇政府落实各项强制隔离、转移措施。

（2）查处打击违法犯罪活动，确保人民群众生命财产安全和社会稳定。

（3）做好交通事故现场附近的交通管制，疏导围观群众、分流交通车辆和交通事故现场处理工作。

公安消防部门职责：

（1）负责应对水库突发环境事件中的抢险处置工作。

（2）做好突发环境事件中的污染源控制工作，做好危险化学品污染事故、火灾灭火和参加有关危险化学品的处置工作。

卫生健康部门职责：

（1）负责污染、疏散区域内人员的专业救治和卫生疾病控制工作以及饮用水污染事故对人体健康影响的调查工作。

（2）加强对饮用水的卫生安全监督监测，提出控制污染对策建议。

交通运输部门职责：

（1）指导公路部门在水库水源保护区范围内的危险路段负责设置公路防撞栏，维持水源保护区内养护公路正常通行。

（2）协助对化学品运输车辆泄漏的现场处置和事故调查处理工作。

（3）协助交通应急管制工作，协助调度应急通告路线和应急车辆保障，保证各类交通运输工具在应急行动时优先运送应急物资和人员转移疏散。

县财政局职责：

根据有关规定安排应急工作所必需的应急(备用)饮用水及建设通讯和信息化设备、监测仪器、防护用具、应急交通工具等经费，确保重、特大涉及饮用水源突发环境事件预防、监测、处置等工作的正常进行，并监督资金的使用。

其他责任部门职责：

根据事故现场救援需要，共同做好事故现场的处置和各项救援工作。

### 5.2.6应急组织人员及联系方式

砚山县路德水库应急组织人员相关信息及联系方式见下表。

表5-1  应急组织人员通讯录

| 序号 | 应急机构职务 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥部 | 指挥长 | 杨元辉 | 县长 | 15126943235 |
|  |  | 副指挥长 | 冯 锐 | 副县长 | 13887637811 |
| 2 | 应急抢险组 | 组长 | 杨胜佑 | 政府办主任 | 13887683055 |
|  |  | 副组长 | 高铁玲 | 生态环境分局局长 | 13887644333 |
|  |  | 组员 | 侬光辉 | 应急局副局长 | 13887503980 |
|  |  |  | 赵奎基 | 生态环境分局副局长 | 13987065387 |
|  |  |  | 田忠文 | 公安局副局长 | 13887673111 |
| 3 | 后勤保障组 | 组长 | 付丹娟 | 民政局副局长 | 13577682007 |
|  |  | 组员 | 杨春 | 民政局救灾股股长 | 13887541718 |
| 4 | 技术保障组 | 组长 | 李树宽 | 政府办副主任 | 13658761921 |
|  |  | 组员 | 李大清 | 应急局应急救援和事故调查股股长 | 13887640528 |
|  |  |  | 赵俊松 | 县环境监测站站长 | 13887645383 |
| 5 | 通讯联络组 | 组长 | 李 鹏 | 工信商务局副局长 | 13404923036 |
|  |  | 组员 | 钟荣慧 | 工业股股长 | 15891919406 |
| 6 | 道路交通治安组 | 组长 | 陆登林 | 公安局交警一大队大队长 | 13887680266 |
|  |  | 组员 | 牛晓飞 | 公安局交警一大队大队长 | 13987069190 |
| 7 | 医疗救护组 | 组长 | 王 军 | 卫生健康局副局长 | 13769610666 |
|  |  | 组员 | 赛永益 | 医政药政股股长 | 13887680945 |

# 6.预防与预警

## 6.1 预防

事故的防范措施是环境管理的重要内容。为防止事故的发生，企业从管理、安全、防火、防爆等方面提出风险事故的以下防范措施：

### 6.1.1 主要部门预防工作职责分工

路德水库环境应急领导小组会同有关成员单位，应注意收集与上报有可能对路德水库饮用水源保护区造成环境影响的事件信息；县应急领导小组有关成员单位实行24小时值班制度，指定联络员、值班电话，报县生态环境分局备案并向社会公布。主要负责人和管理人员的手机要24小时开机，保证能随时联系。相关部门依据以下分工做好日常的环境风险排查工作和及时整治。

路德水库管理单位：

（1）加强路德水库饮用水源保护区道路围栏及围墙的维护，设置路面径流引导设施，避免污水直接排入水源内。

（2）完善水库周边截污管道工程建设，定期对淤积截污系统进行全面的清淤疏浚。

（3）加大对水库水体的检查监测力度，有能力的应设置水质日常自动监测仪器，或与现环保监测部门协作。

（4）水库管理单位及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期对消耗的应急物资进行补充。

生态环境部门：

①文山州生态环境局砚山分局县环境监察大队定期开展路德水库环境风险源排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的生产经营单位的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染；

②文山州生态环境局砚山分局县环境监测站每两个月组织1次对路德水库水质的全面监测，随时掌握水质情况。

县应急办：

①按照各部门需求，做好应急物资的储备与管理；

②督促各应急物资储放单位定期清理、更换过期物资，做好应急物资的管理与维护。

③加强危险化学品监督管理，建立集中式饮用水源地内危险化学品生产、经营单位危险化学品的有关信息数据库。

水务部门：

①做好饮用水水源应急供水通道的建设与日常管护；

②规划建设备用供水工程，当集中式饮用水源地发生污染事故无法正常取水时，利用备用供水通道进行过渡；

③做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录。

交通运输部门：

设置监控设施，实施运输危险品车辆的登记和全程监控制度，在经过水源地敏感路段设警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。

水库管辖地乡镇政府：

①做好水库周围安全宣传教育工作，鼓励群众自觉保护水库水源保护区饮用水安全；

②推广生态农业，减少化肥、农药等使用，鼓励使用有机肥，减少农业面源污染对水源地水质的影响；

③每月要进行不定期巡查整治，拆除辖区内集中式饮用水源地保护区内的禽畜舍、垃圾点等污染水源的设施，制止一切污染水源的行为。

### 6.1.2 建立部门协调联动机制

为有效整合路德水库饮用水源保护区突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合，形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，建立各部门协调联动机制。

1、建立路德水库应急联席会议制度。联席会议每年召开一次，由县政府组织，路德水库突发环境应急领导小组全体成员单位参加，共同分析研究路德水库饮用水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

2、建立联络员工作制度。路德水库饮用水源地突发环境应急领导小组各成员单位各确定一名联络员，负责收集各单位的应急工作情况，反馈应急工作的建议和意见，发生突发环境事件时，各联络员根据上级领导的指示，相互通知，相互预警。

3、建立统一指挥机制。发生突发环境事件时，路德水库饮用水源地突发环境应急领导小组各成员单位救援队伍在现场救援指挥部统一指挥下，按照各单位预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。

## 6.2 预警

### 6.2.1 预警分级和发布

按照路德水库突发环境事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，分为Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级和Ⅰ级警报，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

当发布突发环境事件预警的人民政府调整预警级别并重新发布时，县生态环境分局应同时调整相应的预警级别。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、报警器、宣传车或组织人员通知住户等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在重大环境安全隐患，可能发生或引发突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，可能对路德水库造成影响的。蓝色预警由县政府或其授权的机构按规定自行审批发布，并报省应急办及省生态环境局备案。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染造成县城饮用水取水中断的。黄色预警由县政府发布，并报省应急办及省生态环境局备案。

橙色（II级）预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染可能对县城城区集中式饮用水源地造成影响的。橙色预警由县政府报请省人民政府审批同意并视情决定，县政府根据省人民政府授权发布。

红色（Ⅰ级）预警：情况危急，可能发生或引发特别重大突发环境事件或事件已经发生，产生的环境污染造成县城城区集中式饮用水源地取水中断的。红色预警由县政府报请省人民政府审批同意，由省人民政府发布。

### 6.2.2预警信息与监控

1、任何部门、单位或公民一旦发现路德水库饮用水水源保护区污染事故或接到污染事故报告后，应当立即拨打24小时值班电话12345，通知县环境应急办值班室。

2、路德水库管理单位应按照饮用水源保护日常巡查和监管工作制度，做好日常监管工作，发现问题立即上报县环境应急办公室、县水务局。

3、县环境监察大队应做好对饮用水水源保护区的监管，发现问题及时上报。

4、从集中式饮用水源地内取水的水厂要按照规定和要求，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须详细做好记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，立即上报县生态环境分局环境应急办。

5、各应急单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对水文、水质、气象和环境质量等监测数据的综合分析、风险评估工作。

6、县环境监测站和县疾控中心以及各自来水厂的检测机构的预警信息，应及时向主管部门报告。有关主管部门要及时对预警信息进行接收和预评估，并视情况上报县环境应急办。

7、县环境应急办收集或接到有关预警信息后，综合评估事件可能造成的影响和危害，研判预警信息，并将相关信息立即报告县政府，做出与预警信息相应的处置决定。

### 6.2.3预警措施

接到路德水库突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大的预警信息时，县生态环境分局环境应急办应及时核实信息，在发布预警公告、进入预警状态后，现场环境应急救援指挥部应采取以下措施：

1、启动相关应急预案；

2、指令各应急处置队伍进入应急状态，监测部门立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对集中式饮用水源地内水质的影响，实时掌握并报告事态进展情况；

3、组织人员救治病人，根据需要，转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

4、针对水污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

5、县水务局通知相关水厂采取停水、减压供水、改路供水等措施，做好相关应急工作；通知相关居民停止取水、用水，储备饮用水；通知相关工业企业采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗；

6、县水务局指令启动备用水源调用方案，做好备用水源启用工作准备。

7、调集应急处置所需物资和设备，做好应急处置的保障工作。

### 6.2.4预警报告

砚山县路德水库突发环境事件应急领导小组有关成员单位和有关乡镇政府及部门要开展环境信息、自然灾害预警信息、常规环境监测数据的综合分析，风险评估工作。发现可能对路德水库饮用水源地保护区内的水质造成影响的事件信息应及时向县环境应急办报告，县环境应急领导小组根据事态发展，必要时，及时组织专家研究，提出意见报县政府。

### 6.3预警解除

当引起预警各类隐患排除后，由县人民政府解除预警；当县人民政府宣布解除预警时，县生态环境分局应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

# 7.应急处置措施

## 7.4 突发环境事件应急物资

为能及时处理可能发生的环境污染事故，应在水库附近合适的地点设立应急物资库，突发环境事件应急物资如下：

表7-1  砚山县路德水库突发环境事件应急物资一览表

| 应急物资 | 种类 | 名称 | 储备量 | 参考规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急监测 物资 | 便携式监测 仪器 | 便携式分光光度计 | 1台 | - |
|  |  | 便携式重金属分析仪 | 1台 | - |
|  |  | 便携式生物毒性分析仪 | 1台 | - |
|  |  | 便携式流量计 | 1台 | - |
|  |  | COD快速检测仪 | 1台 |  |
| 个人防护类物资 | 防护服 | 防酸服、防碱服 | 10套 | - |
|  | 头部防护 | 安全帽 | 10个 | - |
|  | 手部防护 | 防酸碱手套 | 10套 | - |
|  |  | 防化学品手套 | 10套 | - |
|  | 足部防护 | 防酸碱鞋 | 10套 | - |
|  |  | 耐化学品的工业橡胶鞋 | 10套 | - |
| 污染物控制物资 | 围堵类 | 沙包沙袋 | 50袋 | - |
|  |  | 围油索 | 1000m | 3.5kg/条；白色；直径20cm*长3m；填充物：100% PP聚丙烯 棉絮；包装规格：4条/包；吸油量305L/包。 |
|  | 吸附剂 | 活性炭 | 500千克 | 碘值＞850mg/g；比表面积＞850m²/g；总孔容积＞0.8cm³/g；包装及规格：编织袋25kg。 |
|  |  | 吸油棉卷 | 50卷 | 80cm*3mm*50m；白色；只吸油；每隔50厘米有撕裂线。 |
|  |  | 吸油毡 | 300千克 | 1m*1m*5mm；包装：20kg/包。 |
|  | 中和剂 | 纯碱-消石灰 | 若干 | - |
|  |  | 氯化氢 | 若干 | - |
|  | 絮凝剂 | 碳酸钠 | 若干 | - |
|  |  | 石灰 | 若干 | - |
| 装置设备 | 应急通讯设备 | 电话、喇叭及讲机等 | 若干 | - |
|  | 抽水设备 | 汽油机应急抽水机组 | 2组 | 扬程大于20m；流量大于25m3/h；进出口直径50；配套汽油机功率大于3kw。 |
|  | 应急交通 | 应急车 | 2辆 | - |
|  |  | 应急船 | 1艘 | - |
|  | 特种车 | 水罐车 | 3辆 | - |

# 7应急处置

## 7.1分级响应

### 7.1.1分级响应机制

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围以及预警级别的划分，砚山县路德水库突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级）响应、重大（Ⅱ级）响应、较大（Ⅲ级）响应和一般（Ⅳ级）响应四级，根据级别不同，分别由相应各级人民政府分级启动应急响应。超出本级政府应急处置能力或权限时，应及时请求上级政府扩大应急。文山州生态环境局砚山分局及相关部门及时根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围给予相应的指导协调和应急救援。

### 7.1.2分级响应启动

（1）一般（Ⅳ级）集中式饮用水源地突发环境事件：由县人民政府启动本级政府或生态环境分局启动部门应急预案进行处置。

（2）较大（Ⅲ级）集中式饮用水源地突发环境事件：由县人民政府启动本级政府或生态环境分局启动部门应急预案进行处置，及时向省应急指挥部报告事故情况和应急处置情况。

（3）重大（Ⅱ级）、特别重大（Ⅰ级）集中式饮用水源地突发环境事件：县政府启动本级政府或生态环境分局启动相关应急预案，组织指挥开展先期处置工作，防止污染蔓延，有效控制事态扩大，及时向省应急指挥部报告事故情况和应急处置情况，省指挥部报经省政府同意后，宣布启动省相关应急预案，并立即组织开展应急处置工作，建立省指挥部与应急领导小组的通信联络，随时掌握事故进展情况。

### 7.1.3应急响应行动

1、Ⅳ级响应行动

（1）发生在县级行政区域内的一般（Ⅳ级）突发环境事件由县地政府组织处置，应及时启动Ⅳ级响应。

（2）乡镇政府和水库管理部门的响应：乡镇政府主要领导和水库管理单位主要领导应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置，县现场环境应急救援指挥部达现场后配合其开展工作。

（3）县生态环境分局的响应：应对事件快速确认，立即组织环境应急队伍和应急人员到达现场，进行环境应急监测、污染源调查、划定受污染区域、提出应急处置工作建议，并及时向县政府总值班室报告。

（4）县环境应急办的响应：接到一般（Ⅳ级））突发环境事件后，应立即向领导小组主要领导报告，对事件快速确认，成立现场应急救援指挥部，及时启动《砚山县路德水库突发环境事件应急预案》，组织应急资源及时应对和处置，同时向县政府总值班室上报紧急情况，并快速采取以下处置措施：

①迅速开展应急监测。组织环境监察和环境监测部门迅速赶赴现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。

②提出监测处置建议。组织现场调查组、应急监测组和环境监测站（包括必要时请省监测站、省辐射环境监督站协助），对可能被污染的环境空气、水体和土壤展开应急监测和全过程动态监控，进一步判定污染物的种类、性质，随时掌握事态的发展变化情况。并根据监测情况提出相应的处置建议，确定封锁和隔离区域，疏散安置相关人员，报县政府批准后，对该区域实行封锁与隔离。

③开展现场处置和救援。调集并指令周边各级公安和环境监察队伍，做好污染区域的现场保护和隔离，协调各部门应急力量，采取紧急措施，封存、转移、销毁残存的化学毒剂，对被污染的部位和被污染的物品、场所、环境等进行洗消，控制污染源扩散。

④保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调乡镇政府及时调集应急物资和筹集应急经费。

2、Ⅲ级响应行动

（1）发生在县级行政区域内的较大（Ⅲ级）突发环境事件由县地政府组织处置，应及时启动Ⅲ级响应。

（2）砚山县政府和县生态环境分局的响应：县政府分管领导和县生态环境分局主要领导应在第一时间迅速到达现场，对事件快速确认，立即组织应急队伍和应急人员进行先期处置。

（3）县环境应急办的响应：接到一般（Ⅲ级））突发环境事件后，应立即向领导小组主要领导报告，对事件快速确认，成立现场应急救援指挥部，及时启动《砚山县路德水库突发环境事件应急预案》，组织应急资源及时应对和处置，同时向县政府总值班室、省政府值班室、省应急办上报紧急情况。并快速采取以下处置措施：

①迅速开展应急监测。组织环境监察和环境监测部门迅速赶赴现场鉴定、识别、核实造成污染的种类、性质、污染方式、危害程度及受影响范围和边界，判明事件的性质和危害程度。

②提出监测处置建议。组织现场调查组、应急监测组和环境监测站（包括必要时请省监测站、省辐射环境监督站协助），对可能被污染的环境空气、水体和土壤展开应急监测和全过程动态监控，进一步判定污染物的种类、性质，随时掌握事态的发展变化情况。并根据监测情况提出相应的处置建议，确定封锁和隔离区域，疏散安置相关人员，报县政府批准后，对该区域实行封锁与隔离。

③开展现场处置和救援。调集并指令周边各级公安和环境监察队伍，做好污染区域的现场保护和隔离，协调各部门应急力量，采取紧急措施，封存、转移、销毁残存的化学毒剂，对被污染的部位和被污染的物品、场所、环境等进行洗消，控制污染源扩散。

④保证应急物资和经费及时到位。根据突发事件应急处置需要，协调乡镇政府及时调集应急物资和筹集应急经费。

（4）省现场应急办的响应：接到一般（Ⅲ级））突发环境事件后，立即进行相关技术、设备应急准备，密切关注事件发展状态，需要时到场指挥应急救援工作，或安排突发环境事件周边县（市）政府协助救援。

3、Ⅱ、Ⅰ级响应行动

（1）发生超出县级政府应对突发环境事件处置能力的，以及发生重大（Ⅱ级）及特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，应急办应及时向县政府（县应急办）汇报，由县政府向省应急办和省政府汇报，以便启动Ⅱ级、Ⅰ级响应。

（2）砚山县政府和县生态环境分局的响应：县政府分管领导和县生态环境分局主要领导应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置；县领导对处置工作及时作出批示，县环境应急领导小组迅速组织环境应急队伍和相关技术人员集结救援，县现场环境应急救援指挥长快速赶赴事件现场指挥应急救援工作；县现场环境应急救援指挥部工作服从省现场应急救援指挥部领导，配合省现场环境应急救援指挥部开展工作。

（3）省现场应急救援指挥部到达现场后，县现场应急救援指挥部仍保留各工作小组，接受省现场应急救援指挥部的统一指挥；各工作小组应认真履行工作职责，积极配合上级部门调查组开展现场污染源调查，进行采样、监测、技术分析、评估以及突发事件应急处理技术指导等工作，实施和落实污染消除等紧急控制措施，共同完成突发事件的调查处置工作。

（4）突发环境事件周边县（市）政府，应处于应急准备状态，防止周边突发环境事件蔓延至本辖区，并采取必要的防控措施。同时，必须服从省现场应急救援指挥部的紧急调度，随时做好应急救援工作。

## 7.2信息报告

县生态环境分局设立24小时应急值班室，向社会公开应急电话，随时接报突发环境事件信息，及时做好下情上报，上情下报。

### 7.2.1报告时限和程序

发生或可能发生较大（Ⅲ级）及较大以上（Ⅲ级以上），或一时无法判明等级的水源地突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发第一时间向县生态环境分局报告。

对初步认定为特别重大（I级）或者重大（Ⅱ级）突发环境事件的，县人民政府及县生态环境分局应当在2小时内向省人民政府及省生态环境保护厅报告，同时上报环境保护部。省生态环境保护厅接到报告后，应当进行核实并在1小时内报告环境保护部。

对初步认定为较大（Ⅲ级）突发环境事件或一般（IV级）突发环境事件的，县生态环境分局应当在4小时内向县人民政府和省生态环境保护厅报告。

水源地突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

### 7.2.2报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报、和处理结果报告。初报是在发现或者得知突发环境事件后的首次上报；续报是在查清有关基本情况、事件发展情况后的随时上报；处理结果报告是在突发环境事件处理完毕后的上报。

初报报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物种类和数量、监测数据、人员受害情况、集中式饮用水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

续报在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。处理结果报告至少包括事件基本情况，处理事件的措施、过程和结果，事件造成的危害、损失和社会影响，处理后的遗留问题，肇事者责任追究情况五个部分。

突发环境事件信息采用传真、邮件、邮寄和面呈等方式报告，情况紧急时，初报可通过传真、手机短信、电话方式报送，通过手机短信或电话等形式报送的，应当1小时内补充书面报告。书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

## 7.3指挥与协调

县现场环境应急救援指挥部根据水库突发环境事件的情况，通知应急工作领导小组各成员单位的应急机构、救援队伍和事件所在地人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在县现场环境应急救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。县现场环境应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在乡镇政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

应急状态时，专家组组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考。根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件和危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急领导机构指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，对污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急分队进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生环境事件的有关部门、单位要及时、主动向现场环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料，环保、水利等有关部门提供事件发生前的有关监管检查资料，供现场环境应急救援指挥部研究救援和处置方案时参考。

## 7.4应急处置程序

### 7.4.1先期处置

事故发生后，事发单位和有关部门，要在县政府的统一指挥下，按照有关方案，迅速开展先期处置。坚持“早发现早处置、先发现先处置、边报告边处置”的原则，最大限度地减少损失。采取有效措施控制污染蔓延，严防次生、衍生事故发生。同时，迅速向上级和有关部门报告。

### 7.4.2现场污染控制

立即组织开展事件调查工作。组织突发环境事件调查，收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析;迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序。

现场指挥部应组织相关专家制订综合处置方案，采用监测和模拟等手段追踪污染物扩散途径和范围；采取拦截、导流、疏浚等形式防止水体污染扩大；采取隔离、吸附、打捞、氧化还原、中和、沉淀、消毒、去污洗消、临时收贮、微生物消解、调水稀释、转移异地处置、或临时建设污染处置工程等方法处置污染物。

### 7.4.3应急监测

县生态环境分局立即组织开展应急监测工作。根据突发环境事件的污染物种类、性质以及当地气象、自然、社会环境状况等，制定相应的应急监测方案及监测方法，开展水体、土壤等应急监测;预测污染物扩散路径、范围，为应急处置决策提供技术依据。

### 7.4.4医学救援

迅速组织当地医疗资源和力量，对伤病员进行诊断治疗，根据需要及时、安全地将重症伤病员转运到有条件的医疗机构加强救治。视情增派医疗卫生专家和卫生应急队伍、调配急需医药物资，支持事发地医学救援工作。组织开展受污染人员的去污洗消工作，提出保护公众健康的措施建议。做好受影响人员的心理援助。

### 7.4.5 应急供水

由县水务局牵头，县消防大队、砚山自来水公司、生态环境分局及相关乡镇政府领导组成，负责拟定应急供水方案。设有备用水源的，及时启用备用水源，无备用水源的利用水罐车等工具就近调水，保障周围居民基本生活用水。

### 7.4.6 污染跟踪

县生态环境分局组织监测人员开展污染跟踪监测调查，现场应急救援指挥部根据监测数据及专家意见，及时调整对策，直到事故污染消除，警报解除。

### 7.4.7 调查取证

相关执法部门及时开展污染事故的调查和取证工作，确定事件责任单位和责任人，并立案查处。

## 7.5 应急处置措施

### 7.5.1 交通运输污染事故

1、接警先期处置：应急救援指挥部接到事故报警后立即通知相关人员立即赶至现场，使用隔离带、隔离锥桶等设置临时安全隔离区域，提醒事故车辆打开双跳灯，开启车上危险信号灯，夜间还须同时开启示宽灯和尾灯，同时疏散现场无关人员；若事故涉及输易燃易爆物品的泄漏隐患，在警戒区域内严禁吸烟、拨打手机、使用明火和能够产生静电的器材等可能引起燃烧、爆炸等严重后果行为。

2、了解事故状况：应急抢险组全面查看事故现场，对驾驶员进行询问，了解有无人员伤亡及伤亡人数，车辆占道情况，事故具体位置（桩号、方向）、事发时间、车辆信息，初步了解事故发生的原因。及时向驾驶人、其他有关人员及相关环境应急专家了解运载物品的情况和可能造成的危害程度，尽可能查清泄漏物的种类、属性和泄漏源，随时向应急指挥部报告。

3、对泄漏的污染源采取设置临时围堰（围堰底部应铺设防渗膜）等方式进行拦截，避免事故的扩大，同时根据污染物泄漏量，及事故地点周边的环境情况，开展事故监测。后勤保障组协调抢险物资、材料，以及调集有关设备、器材，保障救援场所电、水供应；医疗救护组展开对中毒、受伤人员的医疗、救助。

4、若遇液态污染物，在封堵漏点并修筑围堰，防止污染物进入水库库区，利用消防泡沫覆盖或就近取用黄土覆盖，收集污染物进行无害化处理；在有条件的情况下，利用防爆泵进行倒灌处理；若遇固态污染物泄漏，易爆品用不产生火花的木质工具小心扫起，做无害化处理，剧毒品穿全密闭防化服配戴正压式空气呼吸器（氧气呼吸器），避免扬尘、小心扫起收集后做无害化处理。

5、若泄漏的污染物进入水源，通知沿途居民停止取水、用水；必要时通知下游水厂停止供水或采取保护措施，并扩大应急。

### 7.5.2 农药等有毒有害性危险化学品泄漏事故

1、发现者事故现场控制与报警：突发环境事件发现者在发现农药等有毒有害危化品泄漏时，迅速报警（公安：110；消防：119）或拨打环保热线电话（12369），公安或消防接到报警时第一时间向应急办公室报告。若泄漏较小，立即开展先期处置，控制泄漏扩散。

2、应急指挥部：在接到应急报告后，根据事故特性和分级标准，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

3、道路交通治安组：设立隔离警戒区域，严禁无关人员靠近，所有参与现场应急的人员必须穿戴好防毒面具，抢险救援人员要从上风向或侧风向逼近现场，在有火现场禁止使用能打出火花的工具；有毒品进入水域可能会造成溪流鱼类死亡，治安维护小组在应急过程中应通过警示牌、广播宣传、当面劝阻等方式及时告知附近或下游村民禁饮污染水和禁止打捞死鱼，避免造成食物中毒。

4、应急监测组（文山州生态环境局砚山分局县环境监测站充当）：到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注饮用水取水口、自来水厂进出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

5、应急抢险组：发现泄露时，首先切断泄漏源，可采取关闭阀门、打卡子堵漏、堵漏剂堵漏，打塞堵漏等办法。危险物质泄漏点无法封堵时，要及时将发生事故的设备、管道中的危险物质，强制导入同类设备、容器中，以减少危险化学品的泄漏量。向泄漏点喷水雾或可中和吸收危险化学品的溶液，阻止危险化学品扩散。当有大量液体危险化学品泄漏时，还应以砂土、砂袋等筑堰围堵，防止流散，使污染扩大。如泄漏物进入的是溪流可围堵水域，应立即调运活性炭、石灰、锯末、砂土等袋装物资进行筑坝，并根据泄漏量大小，泄漏点与水源距离决定筑建几道坝体可有效吸附去除污染物。

有毒有害危险品使用基本上以菊酯、有机磷类农药为主，通常这些农药均可用生石灰粉、碱、活性炭等吸收或吸附处理，因而在陆域泄漏时，可把石灰粉堆洒在液体流动的峰前和所有流过的区域，在水域泄漏时，则也可通过喷洒碱液、石灰粉末发生中和反应，或者洒活性炭吸 取水口水质受到污染，水情调度小组在应急指挥部的命令下及时通知当地水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障城区及下游居民饮用水的安全。

7、后勤保障组：组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

8、通讯联络组：关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

9、应急专家组：根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

10、所有污染土壤和包装瓶等都要统一收集交与危险废物处置单位处理，有毒废水用容器收集后交给砚山县污水处理厂处理；对液态残留污染物用锯末、干土、活性炭等覆盖吸收后交有资质单位处置。

11、现场处理完毕后，参与应急人员应该进行医疗监护，经医生确认正常后方可投入继续工作。

### 7.5.3 水体藻类爆发（水华）污染水源事故

1、发现者事故现场控制与报警：砚山县路德水库管理人员在发现保护区藻类爆发时，或水质日常监测中发现藻类检测超标，迅速报告应急办公室。

2、应急指挥部：在接到应急报告后，判定事件等级，一时无法判定事件等级时，聘请应急专家对突发环境事件相关信息进行分析、研判，提出突发环境事件等级评定意见。确定事件等级后，立即启动相应响应程序，立即向应急救援队伍下达应急指令。

3、道路交通治安组：设立隔离警戒区域，对污染水域旁边的村镇、社区设置警戒线或标识，并做提醒和宣传，避免出现人员误饮。

4、应急监测组（文山州生态环境局砚山分局县环境监测站充当）：到达现场后，制定应急监测方案，开展应急现场监测工作，确定应急监测布点、监测频次、监测项目以及监测分析等，监测布点时特别关注取水口、自来水厂进出水。及时把监测结果汇报到应急指挥部，作为决策的重要依据。

5、应急抢险组：根据爆发藻类的特点，结合专家意见，开展藻类处置工作，藻类处置的具体措施有以下几种：

a.藻类捞取收集：在发现水华水域布设围栏设施，将水藻控制在一定区域阻挡其向去水口扩散，对水华采取围网拖拉集中，然后用机动吸泵吸取的方法集中捕捞上岸合理处置。浅滩、近岸边等局部则由人工捞取。安排渔船专人采用打捞的把蓝藻捞出来。藻类成活时，可选用尼龙纱绢为材料25号孔径（0.064mm）较为合适，可用于捞取还未形成水华的藻类；当藻类形成水华并在下风向造成藻类堆积时可用17号或更大孔径纱绢的网捞取。

b.强化混凝去除藻类：在水库取水口使用硫酸铜、季铵盐、活性剂、聚合氯化铝、硫酸亚铁等化学药剂，对过多的浮游生物、藻类进行杀灭、絮凝、沉降等手段。在自来水水厂沉淀池增大混凝剂明矾投量，并在絮体形成初期投加大量聚丙烯酰胺助凝剂，藻类去除率达到很好的效果。

c.投加袋装活性炭粉末去除臭味和部分有机物：藻类产生的腥臭味和色度，可以通过投加粉末活性炭去除水中有机物、除色、除臭，投加时要求有充足的搅拌条件，使粉末与水质良好混合接触，并延长活性炭粉末和水体接触时间提高吸附率。此外，高岭土和蒙脱土等粘土对微囊藻毒素可有效吸附和降解。

d.投加高锰酸钾去除藻类和助凝：高锰酸钾能去除受污染水源中藻类、臭味、色度，氧化分解有机物和加强消毒效果等。高锰酸钾氧化水中还原物质生成无定型锰可吸附催化去除水中微量有机物，破坏有机物使胶体脱稳，起到助凝沉淀作用，投加时应注意确保接触氧化时间越长效果越好。

e.微囊藻毒素生物降解：国内外已有筛选出对微囊藻毒素有很强降解能力的微生物菌种，与粘土混合来吸附包裹水体中的藻类，然后用絮凝剂絮凝沉降已经包裹住藻类的黏土，阻断藻类生长的光照条件，达到把藻类从水体中均匀分布的状态中聚集与水体分离的目的。

6、技术保障组：根据应急监测组反馈的信息和指挥部发布的指令，随时准备执行开/放闸作业，控制污染水外流，及时切断各出水孔洞，当污染物靠近该区域时，酌情调节各出水口特别是取水口的排水速度，以减缓污染物向坝体区域扩散速度和控制扩散方向。如水库取水口水质受到污染，水情调度小组在应急指挥部的命令下及时通知自来水厂采取应急措施，采取吸附、消毒、过滤消除等深度处理净化水质，停水、减压供水、改路供水，启用备用水源等应急处置措施，保障下游居民饮用水的安全。

7、后勤保障组：组织提供抢险所需物资、防护用品，并输送到现场，若本单位物资供应缺乏，应立即向附近厂家进行紧急采购。

8、通讯联络组：关注突发事件变化情况，协助应急指挥部根据事故等级和事故事态发展情况向上级部门上报事故信息，随时保持与各应急小组之间通讯联络，联络媒体并进行事故发布。

9、应急专家组：根据突发环境事件特点，预测突发环境事件可能带来的环境影响，提出应急救援响应、现场防护和处置措施、突发事件终止及善后处置等的技术咨询意见、建议。

10、应急处置完毕，打捞上岸的藻类统一进行合理的资源化利用。

## 7.6 应急监测

### 7.6.1 监测组织

应急监测工作的具体方案要根据事故发生的地点、事故等级、当地的天气状况及周边环境敏感点的分布等情况进行确定，应急监测工作由砚山县环境监测站组织应急监测组进行实施。应急监测组制定突发环境事件应急监测方案，建立完善环境监测站、监测分析机构的联动协调制度，整合监测资源，以调动全社会监测力量共同参与环境应急监测工作，必要时请市环境监测中心以及其它部门监测机构支援。应急监测组在《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）指导下开展监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确地进行处理。

### 7.6.2 监测内容

1、采样布点

（1）地表水污染

对被污染的水体采样布点应遵循以下原则，要设置对照断面（点）、控制断面（点）、削减断面（点）、尽可能以最少断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时须考虑采样的可行性和方便性。

（2）对于土壤污染

①根据污染物及其对土壤的影响确定监测项目，尤其是污染事故的特征污染物是监测的重点。据污染物的颜色、印渍和气味以及结合考虑地势、风向等因素初步界定污染事故对土壤的污染范围；

②如果是固体污染物抛洒污染型，等打扫后采集表层5cm土样，采样点数不少于3个。

③如果是液体倾翻污染型，污染物向低洼处流动的同时向深度方向渗透并向两侧横向方向扩散，每个点分层采样，事故发生点样品点较密，采样深度较深，离事故发生点相对远处样品点较疏，采样深度较浅。采样点不少于5个。

④如果是爆炸污染型，以放射性同心圆方式布点，采样点不少于5个，爆炸中心采分层样，周围采表层土（0～20cm）。

⑤事故土壤监测要设定2~3个背景对照点，各点（层）取1kg土样装入样品袋，有腐蚀性或要测定挥发性化合物，改用广口瓶装样。含易分解有机物的待测定样品，采集后置于低温（冰箱）中，直至运送、移交到分析室。

2、采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定，事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。监测频次可设置为事故发生时1次/时，事故结束2次/天。

3、监测项目

突发环境事件由于其发生的突然性、形式的多样性、成分的复杂性决定了应急监测项目往往一时难以确定，此时应通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。

（1）已知污染物的突发环境事件监测项目的确定

根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。对危化品车辆引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危化品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号等信息，调查运输危化品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

（2）未知污染物的突发环境事件监测项目的确定

通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目；如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目；通过现场采样分析，包括采样有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目；通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污染物和监测项目。

4、监测方法

水库所在地主要风险源为居民居住区风险源、农业风险源、交通风险源，其应急事件发生时可能引发的污染物为pH、COD、NH3-N、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数。污染物监测方法表7-2。

表7-2 监测项目和监测方法一览表

| 监测对象 | 监测项目 | 推荐监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB 6920-86 |
|  | COD | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 |
|  | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 |
|  | 粪大肠菌群数 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）第五篇 第二章 |

5、监测结果与数据报告

数据处理参照监测技术规范进行，监测结果可用定性、半定量或定量方式报出。监测结果要及时向指挥部报告，可采用电话、传真、书报、简报、监测报告等形式。

6、监测过程质量保障

应急监测过程实施质量控制，原始样品采集、现场分析监测、实验室分析、数据统计等过程都应有相应的质量保证，应急监测报告实行三级审核。

7、监测人员安全防护措施

应急监测，至少二人同行；

进入事故现场进行采样监测，需经现场指挥/警戒人员许可，在确认安全的情况下，按规定佩戴必须的防护设备（包括防护服、防护手套、安全帽等）；

以上监测方案仅供参考，突发环境事件发生后，具体监测方案应与砚山县生态环境分局协商，并根据不同形式的环境事故，确定监测对象、监测点位、监测方法、监测频次、质控要求等。

## 7.7 信息的发布与事件通报

### 7.7.1事件通报

（1）县政府在应急响应的同时，应当及时向毗邻和可能波及或影响的周围市（县）的相关部门通报突发环境事件情况。

（2）县政府及其有关部门接到突发环境事件通报后，应当及时通知县有关部门和单位采取必要措施，防止和控制事件蔓延。

（3）县环境应急办应及时向县政府及有关部门、各乡镇政府、省环保厅通报突发环境事件有关情况。

### 7.7.2信息发布

特别重大突发环境事件的信息，由云南省突发环境事件应急指挥机构负责发布。重大、较大突发环境事件的信息，由云南省突发环境事件应急指挥机构授权，县新闻宣传部门及时发布。一般突发环境事件的信息，由县政府和环保部门配合县新闻宣传部门及时发布。

县新闻宣传部通过发新闻稿、接受记者采访、举行新闻发布会、组织专家解读等方式，借助电视、广播、报纸、互联网等多种途径，主动、及时、准确、客观地向社会发布突发环境事件和应对工作信息，回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论。信息发布内容包括事件原因、污染程度、影响范围、应对措施、需要公众配合采取的措施、公众防范常识和事件调查处理进展情况等。需发布灾害造成的直接经济损失数字，应事先征求评估部门的意见。同时，要做好舆论引导和舆情分析工作，加强对相关信息的核实、审查和管理，及时、准确、主动引导。

## 7.8安全防护

### 7.8.1应急人员的安全防护

参与现场处置的应急救援人员应根据不同类型的环境事件性质，配备好相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行安全操作程序，避免不必要的人员伤亡。

应急人员主要的安全防护工具包括防护服、防护眼面具、防护手套和呼吸用品等，安全防护措施主要有：

①不挥发的有毒液体：采用隔离服防护；

②易挥发的有毒、有害液体：采用全身防护，包括防护服、正压式呼吸器等；

③易燃液体、气体的防护：采用阻燃服、正压式呼吸器等。

### 7.8.2受灾群众的安全防护

最早抵到达事发现场的应急救援队伍，在处置环境突发事件的同时，要迅速做好事发地群众的安全防护工作。

①根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

②根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，组织好群众安全疏散与撤离；

③及时启动备用水源，优先保障生活用水和消防用水。

## 7.9应急终止

### 7.9.1应急终止的条件

路德水库突发性污染事件状况达到下列情形之一的，即可终止应急程序:

(1)本次突发性污染事件产生的条件己经消除，污染情况得到完全控制，发生水污染事件的水系水质基本得到恢复。

(2)采取了有效的应急措施和防护措施，保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理水平。

(3)本次突发性污染事件造成的对供水系统的影响已经消除，供水系统全面恢复正常。

### 7.9.2应急终止的程序

根据应急监测、监控快报，确认事件已具备应急终止条件后，请县生态环境分局应急领导小组批准后宣布应急终止；必要时，由县生态环境分局应急领导小组向社会发布应急终止的公告。

应急终止后，相关应急专业机构应根据实际情况，继续进行 监测、监控、处置和评价工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

本突发性环境污染事件应急工作领导小组组织专家进行应急处置行动的后评价，编制应急处置评价报告，存档备案，并报上级有关部门。

# 8.后期处置

## 8.1 善后处置

(1)在县政府统一领导下，由有关乡镇人民政府和相关部门负责组织实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议。

(2)县政府和相关部门做好安民、安抚、理赔工作，有关部门和相应机构做好社会求助、保险赔付工作。

(3)参加应急行动的部门负责组织、指导应急队伍维护、应急仪器设备保养，使之保持良好的技术状态。

(4)继续跟踪监测，及时掌握情况，做好处置。

(5)在对饮用水源污染事件进行应急处置的同时，要迅速采取措施，对需要进行救济救助的，及时组织救济救助，尽快恢复当地正常的社会秩序，并及时采取措施防止次生灾害的发生。

(6)卫生健康部门要做好灾害事故现场的消毒与疫情的监控工作。在应急处置过程中征用的救治、救援物资，交通工具及设施、设备等，应依据有关标准和程序给予补偿。

## 8.2调查与评估

（1）砚山县路德水库环境应急领导小组指导有关部门及环境事件事发单位查找事件原因，防止类似问题重复出现。

（2）相关部门负责编制环境事件总结报告。较大事件于应急终止后7天内，将环境事件总结报告上报省政府值班室，并抄送省环保厅。重特大环境污染事件于应急终止后15天内，将环境事件总结报告上报省政府，并抄送省环保厅。

（3）由砚山县路德水库环境应急领导小组组织有关专家，会同事发地乡镇政府及相关部门组织评估，总结经验与教训。

（4）根据实践经验，有关部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订。

## 8.4 总结评估

(1)应急指挥部各成员单位在应急终止后5个工作日内将突发环境事件应急处置工作总结报送至指挥部办公室。

(2)应急指挥部组织各成员单位、排污企业和专家组，对突发环境事件应急响应过程进行评价，总结应急处置工作的经验和教训，提出应急响应的改进措施建议，并提出修订本预案和各实施方案的建议。

# 9.应急保障

1、人力资源保障

各应急成员单位应根据各自职责，制定相关处置饮用水源突发污染事件应急预案。应急指挥部要根据预警等级建立和培训一支常备不懈，掌握处置饮用水源突发污染事故能力的应急力量。各应急成员单位必须服从命令，听从指挥，按要求完成应急处置任务。

2、资金保障

根据应急处置情况，各级财政应及时安排资金，保障突发环境事件应急处置的正常运作。

3、物资保障

县水务局要做好水厂储备应急物资的日常监管工作，水厂对各类储备应急物资要及时予以置换或补充。

4、医疗卫生保障

县卫生健康局负责饮用水源污染事件的医疗卫生保障工作，制定医疗救助保障计划，确定有关的应急准备措施、落实医疗救护队伍和医疗设施、物资的调度方案。

5、交通运输保障

饮用水源污染事件发生后，县交通运输局负责牵头协调，有关部门相互配合，根据各自职能开展交通运输保障的应急处置工作。及时对现场和相关通道实行交通管制，组织开通应急救援“绿色通道”，负责交通工具的保障，确保救灾物资、器材和人员的紧急输送，在道路、市政设施受损时，要迅速组织有关部门和专业队伍进行抢修，尽快恢复良好状态。

6、治安维护

事发地公安派出所负责组织饮用水源污染事件的应急治安保障工作，制定治安保障方案，明确在应急状态下维护社会治安秩序的各项准备措施。饮用水源污染事件发生后，公安部门要迅速组织力量，根据需要在现场周围设立警戒区和安排警戒人员，维持社会治安秩序。加强对重点地区和重要设施及物资，特别是应急救援物资和装备的警卫及防范保护。事发地村（社区）民委员会要动员、组织当地单位和群众，协助公安部门实施应急治安保障工作。

7、人员防护保障

有关部门要为涉险人员和应急救援人员提供符合要求的安全防护装备，帮助采取必要的防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保人员的安全。

8、通信保障

采取有线、无线和计算机网络的方式，确保全天候通讯畅通（包括公休日）。负责饮用水源污染事件应急救援的职能部门，值班电话24小时保持畅通。

9、技术装备与保障

各专项职能部门要加强水源污染事故应急处置的技术设备，加强与县内水源污染应急处置专家的联系，确保及时得到技术援助。

10、社会动员保障

制定社会动员方案，明确动员的条件、范围、程序和相关的保障措施，运用各种形式，将饮用水源污染事件发生和影响范围的对象动员起来，共同参与和配合饮用水源污染事件的应急处置。

## 8.3责任与奖惩

对在路德水库水质污染事件的应急救援、善后处理和事件调查工作中作出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励，对因失职、渎职的有关责任人，要依据《中华人民共和国突发事件应对法》及相关法律法规严肃追究责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

事故处置结束后，根据事故造成的影响程度和危害范围，征求有关专家和上级领导部门的意见，对受突发环境事件影响的场地、仪器、生产设备及周围生态环境进行恢复重建工作。

# 10. 监督管理

## 10.1预案管理

1、本预案由县生态环境分局牵头制定和管理，报县人民政府审批发布。根据实施中发现的问题和出现的新情况，及时组织县人民政府有关部门、有关专家进行评估，修订完善本预案。

2、县有关部门根据需要和本预案的规定，制定本部门职责范围内的具体工作方案，报县生态环境分局备案。

## 10.2 应急演练

砚山县路德水库应急指挥部应结合砚山县实际，定期组织饮用水源地突发环境事件应急演练，提高应对和处置水源地突发事件的技能，增强各部门协同处置能力，同时检验预案、磨合机制、锻炼队伍。演练如对人民群众正常生产和生活造成影响，应在演练前7个工作日公示告知。演练结束后，应组织专家对应急方案和演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，及时修改。

## 10.2宣教培训

政府和相关单位要开展面向全社会的宣传教育，强化路德水库周边居民、危险化学品运输从业人员的法律法规和环保知识的培训，预防和减少饮用水源地突发环境事件的发生。充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛宣传饮用水源地环境事件预防、处理、自救、互救、减灾等常识，提高危险品使用、运输、仓储单位的危机意识和应急心理准备，培养公众对饮用水源地的爱护意识，增强公众的防范意识和自救互救能力。

# 11. 附 则

## 11.1名词术语

本预案中部分名词术语定义：

危险化学品：是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的行为，以及由于不可抗力致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成人员伤亡、财产损失，对全国或者某一地区的环境安全构成威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。具体参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

恢复：是指在环境污染事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

## 11.2预案实施主体

本预案实施主体为县人民政府。

## 11.3预案解释

本预案由应急处置办公室负责解释。

## 11.4实施日期

本预案自印发之日起实施。

# 12. 附件

附件1：砚山县路德水库突发环境事件应急组织机构图

附件2：砚山县路德水库地突发环境事件应急领导小组名单

附件3：砚山县路德水库突发环境事件应急组织人员及联系方式

附件4：砚山县路德水库突发环境事件外部救援队伍联系方式

附件5：砚山县路德水库突发环境事件信息报送内容

附件6：砚山县路德水库突发环境事件报告程序图

附件7： 砚山县路德水库突发环境事件应急响应程序图

附件8： 砚山县路德水库突发环境事件应急处置流程图

附件9： 砚山县路德水库突发环境事件应急物资储备清单

附件10：砚山县路德水库突发环境事件报告单

附件11：砚山县路德水库突发环境事件应急预案内部审核意见

# Text boxes

文山州突发环境事件应急预案

砚山县突发环境事件应急预案

砚山县路德水库集中式饮用水水源地突发环境事件环境应急预案

需要外部救援

需要外部救援